( Mesure d’une grandeur moyenne

ou continue

Pour mesurer les grandeurs moyennes ou continues, nous utiliserons

- soit un appareil numérique sur la position DC (Direct Current) ou +/-

- soit un appareil analogique de type magnétoélectrique sur la position DC.

(Mesure des valeurs efficaces sinusoïdales

Pour mesurer les valeurs efficaces sinusoïdales, nous utiliserons

- soit un appareil numérique sur la position AC (Alternative Current)

- soit un appareil analogique de type magnétoélectrique avec redresseur incorporé sur la position AC

( Mesure des valeurs efficaces de signaux quelconques (non sinusoïdaux)

Lorsque le signal n’est ni continu, ni alternatif, les appareils ordinaires ne conviennent plus. Deux cas de figure fréquemment rencontrés peuvent se produire

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| La tension à mesurer est alternative mais non sinusoïdale On rencontre ce genre de signal notamment en sortie d’un variateur de vitesse pour moteur asynchrone |  | Le signal à mesurer comprend une composante dit variable et une composante continue, sans que le signal soit alternatif |
| Tension non sinusoïdale mais alternatif |  | Tension non alternative (Tension mono alternance) |
| Nous mesurerons ces valeurs avec des appareils numériques RMS. Ou nous mesurerons ces valeurs avec des appareils numériques TRMS (True RMS) « vrai RMS ». |  | Nous mesurerons ces valeurs avec des appareils numériques TRMS (True RMS) « vrai RMS ». |
| Les appareils TRMS permettent de mesurer tous les types de signaux car Ces appareils sont capables de mesurer une grandeur avec une composante continue et une composante alternative ou plusieurs composantes alternatives de fréquences différentes. Pour éviter toutes ambiguïtés sur la nature des signaux à mesurer, nous utiliserons des appareils TRMS dès que les signaux seront quelconques (non sinusoïdaux) |

Exemple d’appareils numériques TRMS

Remarque : L’indication TRMS devrait figurer sur l’appareil mais ce n’est pas toujours le cas, il faut doit étudier la documentation d’un appareil avant de l’utiliser.

( Mesure des valeurs instantanées, maximales et de la période

Ces grandeurs ne sont pas mesurables avec des appareils classiques. Pour les mesurer, nous utiliserons un oscilloscope.

Remarque : Des appareils plus évolués, multifonctions permettent de visualiser les signaux et de mesurer la valeur moyenne, la valeur max, la valeur efficace, la période (donc la fréquence)…

Résumé :			Utilisation des appareils

Pour mesurer une valeur moyenne, on emploie des appareils magnétoélectriques en position continue. Un appareil numérique en position continue donne la valeur moyenne.

Pour mesurer une valeur efficace :

- En régime sinusoïdal tous les appareils magnétoélectriques (avec redresseur) et numériques mesurent la valeur efficace

- Si le courant ou la tension sont quelconques (non sinusoïdaux) les appareils numériques dit TRMS mesurent la valeur efficace

|  |  | Valeur Moyenne | Valeur efficace d’une grandeur | Valeur Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sinusoïdale alternative | Non sinusoïdale mais alternatif | Quelconque |  |
| Appareils analogiques | Magnétoélectrique | X |  |  |  |  |
|  | Magnétoélectrique avec redresseur | X Si position DC | X Si position AC |  |  |  |
| Appareils numériques | DC | X |  |  |  |  |
|  | AC |  | X |  |  |  |
|  | RMS | X Si position DC | X | X |  |  |
|  | TRMS | X Si position DC | X | X | X |  |
| Appareils numérique avec visualisation du signalisation (TRMS) | Information sur afficheur | X | X | X | X | X |
| Oscilloscope | Information sur écran | X | X après calcul | Utilisation de formules mathématiques | X |

# Text boxes

Tension continue

Tension moyenne à partir d’une tension « type mono alternance »

Exemples

Tension moyenne

Mesurage

Utilisation des appareils

Appareil analogique position DC

L’appareil de mesure analogique doit porter au moins ce symbole

Appareils numériques position DC

Tension alternative sinusoïdale

Exemple

Appareil analogique position AC

L'appareil de mesure analogique doit porter ce symbole

Appareils numériques position AC

Appareil numérique TRMS

Exemple

L’oscilloscope

L’oscilloscope est un appareil de mesure et de visualisation qui permet d'observer et d'enregistrer sur un écran les variations d'une tension dans le temps.

Nous pouvons ainsi relever la valeur maximale, la valeur moyenne, la forme et la période du signal observé

Pince multifonction en oscilloscope

(visualisation)

Pince multifonction « en numérique » (mesurage)

Autres appareils