Principe :  Il assure la protection des conducteurs et des appareils en cas de surcharge ou de court-circuit en coupant automatiquement l’installation.

La remise en service s’effectue, après élimination du défaut, en refermant le disjoncteur.

Il sert également d’appareil de commande et de sectionnement.

Protection contre les surcharges.

C’est le rôle des déclencheurs thermiques

qui peuvent détecter de faible surcharges.

Le principe de fonctionnement est analogue

à celui du relais thermique

Protection contre les courts-circuits.

C’est le rôle des déclencheurs électromagnétiques.

Ceux-ci interviennent au-delà des courants de

surcharge et jusqu’à l’intensité maximale

du courant de court-circuit.

Courbe de déclenchement.

c’est l’association de la courbe de déclenchement du relais thermique et de la courbe de déclenchement du relais magnétique.

Pour les disjoncteurs modulaires où les dispositifs magnétiques ne sont pas réglables, on a codifié plusieurs situations :

- Courbe B : elle assure la protection des personnes, des générateurs, des lignes de grande

longueur, où il n’y a pas de pointe de courant.

- Courbe C : elle assure la protection générale des circuits.

- Courbe D : elle assure la protection des circuits à fort courant d’appel ( transformateur, moteur ).

- Courbe K : pour fort courant d’appel.

- Courbe Z : pour les circuits électroniques.

- Courbe MA : pour les circuits sans relais thermique.