Le 04 avril 2011	projet ARBRE : Fabriquer sa feuille		 4è GrB MPi - SM

Nous avons appris à :

Résumé à retenir :

Cela consiste à identifier les étapes successives, que l’on nomme les phases de travail.

L’ensemble des phases constitue le Planning de Phases que l’on repère par : Pl de Ph

( Pl de Ph pour reproduire, à partir de son dessin, la forme de sa feuille sur la tôle carrée (115 x 115)

| Désignation de la phase | Explicitations des tâches effectuées à chaque phase ou étape | Outils ou matériels |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Positionner | Vous observez par transparence, à la lumière du jour, la manière de bien placer le carré de la tôle par rapport aux traits du dessin. | - Dessin sur papier - carré de tôle |
| Phase 2 : Envelopper | Vous pliez, de manière à bien l’ajuster, le papier du dessin de votre feuille autour des 4 côtés du carré de tôle. |  |
| Phase 3 : Pointer | A l’aide d’un pointeau et d’un marteau, vous repérez, à intervalles réguliers, tous les contours de votre feuille. Ce repérage se fait par des coups de pointeau donnés, à travers le papier, sur votre tôle. | - pointeau et marteau - table d’enclume |
| Phase 4 : Repérer | Selon l’étude menée pour le dégagement des coupes en angles aigus, vous mesurez en appliquant la technique des points tangents (Solution de MARION) pour identifier par pointage les trous à percer. (Solution de SAFIATOU) | - réglet - pointe à tracer - pointeau et marteau |
| Phase 5 : Contrôler | Avant de déplier le papier pour dégager votre tôle, vous vérifiez que toutes les lignes du dessin qui représentent votre feuille sont bien marquées. |  |
| Phase 6 : Développer | Vous dépliez avec précaution le papier de votre dessin pour ne pas le déchirer, afin de dégager votre tôle entièrement pointée. |  |
| Phase 7 : Redresser | Vous constatez, suite aux pointages, que la tôle est déformée. Pour la corriger vous frappez modérément dessus et bien à plat avec un maillet en bois | - Maillet en bois et table - gant main G |

( Pl de Ph d’organisation des étapes du procédé de DECOUPE par CISAILLAGE

1er cas : Découpes sans dégagement d’angle			    2ème cas : Découpes avec dégagement d’angle

| Désignation de la phase | Explicitations des tâches |  | Désignation de la phase | Explicitations des tâches |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 8 : Cisailler | Vous exécutez les lignes de coupe à la cisaille à levier (SECURITE du travail à deux) ou à la cisaille à main. Vous respectez la technique des points tangents. |  | Phase 8 : Percer | Ø 4 Ø 9 | Vous montez les outils (foret) dans le mandrin de la perceuse. Vous maintenez bien votre pièce en la tenant de la main gauche gantée. Vous sélectionnez la vitesse de coupe Vous exécutez les perçages sans à coup. |
| Phase 9 : Limer | Vous usinez les bords de votre feuille avec des limes que vous choisissez en fonction du profil à obtenir |  |  |  |  |
|  |  |  | Phase 9 : Ebavurer | Vous supprimez, par limage à plat, et avec un gant, les bavures de perçage |
| Phase 10 : Contrôler | Vous vérifiez visuellement et vous corrigez votre approche régulière des lignes du contour de votre feuille. |  | Phase 10 : Cisailler à Phase 14 : Valider | Vous reproduisez successivement les phases 8 ; 9 ; 10 ; 11 et 12 identifiées pour le 1er cas |
| Phase 11 : Ebavurer | Pour limiter tous les risques de coupure, vous supprimez toutes les aspérités de limage. |  |  |  |
| Phase 12 : Valider | Vous observez la netteté des bords de votre feuille sans glisser le doigt dessus en long mais en travers. Vous corrigez en conséquence ; puis vous poncez. |  |  |  |
|  |  |  | Outils ou matériels | Ph 8 : Perceuse et son étau de table ; foret Ø 4 et 9 ; clé à mandrin ; cale de bois Ph 9 : Lime plate ½ douce ou bâtarde Ph 10 à 14 : identique aux phases 8 à 12 du 1er cas |
| Outils ou matériels | Ph 8 : Cisaille à levier et cisaille à main Ph 9 : Lot de limes (plate, ½ ronde, triangle, ronde, carrée) Ph 11& 12 : lime douce et toile à poncer |  |  |  |
|  |  | Après ces tâches de DECOUPE et FINITION il restera à CONFORMER votre feuille et à DEFINIR la grandeur de l’arbre |
| Pour conclure et s’interroger sur cet apprentissage du Pl de Ph | Ph 15 : Fabriquer | Vous sciez et limez un burin et une boule |
| ( : Prévoir, sur le cahier de travail, le Pl. de Ph. de la | Ph 16 : Nervurer | Vous marquez et contre marquez |
|  | mise en forme de votre feuille | Ph 17 : Bomber / Galber | Vous formez. Vous appréciez et jugez |

# Text boxes

Composer un plan de travail