| THEME : Aménagement des terrains de sport | C.T.M. Mairie |
| --- | --- |
| SEGPA : G. Clemenceau à CERIZAY 79140 | Classe : 3è | Equipe : 2 élèves (Anthony, Laura) |
| N° dossier : CM 09 - 463 | TITRE : Traceur de lignes de délimitation des terrains de sport. |
| Système en position. Les 2 flasques mobiles permettent le tracé net du jet de peinture en évitant sa dispersion. Documentation technique |
| Observations en rapport à la démarche pédagogique Après une demande faite à l’enseignant, le responsable du centre technique municipal a présenté à la classe les plans, d’ensemble et de définition (à l’échelle 1), produit par le bureau d’études. La classe s’est interrogée sur la nécessité de disposer d’une documentation technique afin de mieux appréhender la solution de fabrication retenue. Après étude, le travail est confié à 2 élèves. Ils doivent : - définir une programme de travail prenant en compte la quantité de matière première mise à disposition pour définir le plus grand cercle possible pour la fabrication des flasques ; - planifier et ordonner les étapes de fabrication des éléments ; - travailler en autonomie en respectant la synchronisation des gestes au poste de débit par cisaillage ; - apprécier la qualité des usinages produits pour obtenir la forme circulaire des disques ‘’flasques’’ et l’ajustage des trous oblongs ‘’pièces de guidage pour le roulement’’ ; - effectuer des ajustages, les corriger en fonction ; - exécuter des soudures en angle et sans finition après une mise en position rigoureuse des pièces ; - tester et contrôler le montage du système sur le chariot traceur ; - livrer dans les délais. |  |