LA MISE EN APLLICATION DE NOS APPRENTISSAGES DE MISE EN FORME DES FERS

EVALUER les opérations de la CONFORMATION

Une règle est à retenir et nous l’avons déjà appliquée pour le sujet de travail Ellunaro

Cette règle se rapporte au repérage des points tangents de construction des formes

Pour la mettre en œuvre il faut : 	- définir avec soin le tracé de la forme à produire ;

- décider d’une position de départ et la respecter ;

- repérer avec précision le premier tangent ;

- positionner convenablement ce point dans la griffe ;

- effectuer la conformation avec une 2ème griffe ;

- contrôler la forme obtenue sur le plan à l’échelle 1 ;

- valider ou corriger la forme et poursuivre son travail.

Les techniques possibles :

A FROID							A CHAUD

- la technique à la griffe					- la technique du forgeage

Utilisée pour les courbures ouvertes ou longues. 	Obligatoire pour les formes enroulées sur elles-mêmes.

- la technique à l’étau

Nécessaire pour refermer une courbure courte sur elle-même.

- la technique à la plieuse

Admise pour les courbures resserrées commençant ou finissant par une portion droite.

De manière générale, pour les techniques à froid il faut limiter voire interdire l’utilisation du marteau

Les qualités de travail pour réussir sont :

- La réflexion (bien observer son travail avant de faire)

- la précision (bien ressentir à la main et à l’œil les déformations de la pièce)

- la correction (bien positionner sa pièce pour bien la contrôler sur le plan à l’échelle 1)

- la finition (bien prendre le temps de soigner son travail ; limer les marques)

- la notation (bien distinguer ce qui est réussi de ce que ne l’est pas ou, moins bien)

29 novembre 2010     							Ma note possible pourrait être :