FICHE DE POSTE / MACHINE N° 3

| ZONE DE TRAVAIL | POSTE THERMO-SCELLEUSE |
| --- | --- |
| NOM DE LA MACHINE | THERMO SCELLEUSE |
| MARQUE ET TYPE | LA BARKET BEFOR |
| ENCOMBREMENT | Frontal : 0,50 m Profondeur : 0,70 m |
| FONCTION TECHNIQUE | Sceller avec un film plastique alimentaire les barquettes alimentaires |
| CAPACITÉ | 1 barquette à la fois – 2 tailles disponibles |
| MODES OPÉRATOIRES TECHNOLOGIQUES CONSEILLÉS | Vérifier que l’interrupteur est sur la position « off » Vérifier la mise en place du film plastique alimentaire Vérifier la présence du module correspondant à la taille de la barquette Basculer l’interrupteur sur la position « on » Installer la barquette sur le support Tirer le papier film alimentaire sur la barquette Saisir la partie supérieure de la machine par la poignée Appuyer fermement la partie supérieure sur la barquette pour permettre le thermo scellage de la barquette Réaliser cette opération durant 3 secondes environ Oter la barquette thermo scellée et la déposer sur le plan de travail Recommencer l’opération autant de fois qu’il y a de barquettes à thermo sceller Mettre l’interrupteur sur la position « off » après utilisation Ne pas toucher la partie supérieure, elle reste chaude très longtemps |
| RÉGLAGES | Ne pas toucher au thermostat de réglage de la température de thermo scellage |
| MISE EN SERVICE RESPECT DES CONSIGNES | UN SEUL OPÉRATEUR AU MOMENT DE L’ÉXECUTION MISE SOUS TENSION (bouton marche / arrêt) FERMER LE COUVERCLE POUR PERMETTRE LA SOUDURE NE PAS TOUCHER LE COUVERCLE : RISQUE DE BRULURE GRAVE MISE HORS TENSION APRÈS UTILISATION |
| MAINTENANCE | METTRE LA MACHINE HORS TENSION MACHINE A L’ARRÊT ET HORS TENSION, NETTOYAGE DES PIÈCES AVEC PAPIER ABSORBANT HUMIDE |
|  | NOM DE LA MACHINE : |
|  | THERMO SCELLEUSE |
|  | MARQUE : |
|  | LA BARKET BEFOR |
|  | MILLESIME : |

MODE OPERATOIRE :

- Vérifier que l’interrupteur est sur la position « off »

- Vérifier la mise en place du film plastique alimentaire

- Vérifier la présence du module correspondant à la taille de la barquette

- Basculer l’interrupteur sur la position « on »

- Installer la barquette sur le support

- Tirer le papier film alimentaire sur la barquette

- Saisir la partie supérieure de la machine par la poignée

- Appuyer fermement la partie supérieure sur la barquette pour permettre le thermo scellage de la barquette

- Réaliser cette opération durant 3 secondes environ

- Oter la barquette thermo scellée et la déposer sur le plan de travail

- Recommencer l’opération autant de fois qu’il y a de barquettes à thermo sceller

- Mettre l’interrupteur sur la position « off » après utilisation

- Ne pas toucher la partie supérieure, elle reste chaude très longtemps