| Champ professionnel | Electrodomestique | Fiche contrat N° 2 |
| --- | --- | --- |
| Système technique | Fours à Micro-ondes |  |
| Centre d'intérêt | Installation / Mise en service / Paramétrage |  |
| Nom : | Prénom : | Date : |

| Objectif : | Installer / Paramétrer / Mettre en service un système de cuisson |
| --- | --- |
| Capacités abordées | Compétences terminales visées | Savoirs associés |
| C1 : Rechercher et exploiter des documents et informations, afin de contribuer à l’élaboration d’un projet d’équipement et/ou d’installation d’un système C2 : S'approprier les caractéristiques fonctionnelles d'un système technique C4 : Installer et mettre en œuvre les équipements C6 : établir une relation privilégiée avec le client | C2.2 : Recueillir les informations relatives à l'exploitation et aux caractéristiques des éléments de l’installation C2.4 : Analyser le fonctionnement de l’objet technique C4.6 : Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels C6.1 : Communiquer lors de l’intervention | S0-4 : Les équipements de cuisson S1-1 : Puissances électriques S5-2 : Mise en service d’un système S7-1 : Communication orale |

| L’élève doit être capable de : | Critère d’évaluation | Indicateur de réussite | Évaluation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | très satisfaisant | satisfaisant | Insuffi sant | Très insuffi sant |
| C1.1 : Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système | Partie 1 : Q1 à Q9 : Le choix de l’emplacement pour le four à micro-ondes est correct | ▪ La définition d’une prise spécifique est juste ▪ Les éléments de protections sont clairement identifiés ▪ Les contraintes sur le choix de l’emplacement sont énumérées | >11 | 7,5<11 | 4<7,5 | < 4 |
| C2.4 : Analyser le fonctionnement de l’objet technique | Partie 2 : Q10 à Q11 : Les caractéristiques du four à micro-ondes sont exactes | ▪ La liste des accessoires est fournie ▪ Le rôle des touches et sélecteur est donné | >6 | 4<6 | 2<4 | < 2 |
| C4.6 : Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels | Partie 3 : Q12 à Q23 : Les réglages et la mise en service sur différents modes de cuisson sont exacts | ▪ Le réglage de l’heure est correct ▪ La mesure des courants consommés sur les différents modes de cuisson est juste | >15 | 11<15 | 6<11 | < 6 |
| C6.1 : Communiquer lors de l’intervention | Partie 3 : Q24 : Calculer le coût d’utilisation | ▪ Le coût d’utilisation sur une année est juste. | >4,5 | 3<4,5 | 1,5<3 | < 1,5 |
| Observations : | Total | >36,5 | 25,5 < 36,5 | 13,5 < 21,5 | < 13,5 |
|  | Note : / 50 | Note : / 20 |

( Mise en Situation :

Vous disposez d’un magasin de matériels électrodomestiques. Un client vient d’acheter un four à micro-ondes. Il souhaite mettre en place et paramétrer son système. Pour cela vous l’accompagnez dans sa démarche.

( Partie 1 : Installation du Produit/ Choix de l’emplacement.

Le client fait le choix d’un emplacement à proximité d’une prise de courant et se pose la question de la conformité de la prise. Pour le rassurer, vous répondez aux questions suivantes.

( Question 1 :

Rappeler  la définition d’une ligne spécifique en électricité.

( Question 2 :

Préciser si la ligne électrique qui alimente le four à micro-ondes doit être spécifique.

( Question 3 :

Rappeler les différentes classes des appareils et leur définition. Préciser  la classe de ce type de produit.

( Question 4 :

En déduire le type de prise nécessaire pour raccorder cet appareil.

( Question 5 :

Enumérer précisément les éléments de protection nécessaires pour la ligne électrique.

( Question 6 :

Préciser contre quoi protège chaque élément cité ci-dessus.

( Question 7 :

Donner la section des conducteurs de la ligne électrique du four à micro-ondes.

( Question 8 :

A l’aide de la « documentation utilisateur », énumérer les contraintes à respecter pour le choix de l’emplacement.

( Question 9 :

Au vu des contraintes citées ci-dessus et des dimensions de l’appareil, calculer le volume à allouer pour le four à micro-ondes sur le plan de travail. Faire apparaître les calculs.

( Partie 2 : Caractéristiques du Four a Micro-onde achété par le client.

( Question 10 :

Enumérer les accessoires fournis pour ce modèle et donner le rôle de chacun en complétant le tableau ci-dessous.

| Nom de l’accessoire | Fonction |
| --- | --- |

( Question 11 :

Donner le nom et le rôle de chaque touche ou sélecteur repérer sur le bandeau ci-dessous.

( Partie 3 : Paramétrage / Mise en Service du Four a Micro-onde.

Le client envisage de positionner son four à micro-ondes sur le plan de travail de sa cuisine et de le raccorder au réseau électrique. Il souhaite à présent effectuer les paramétrages nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil.

( Question 12 :

Réaliser l’algorigramme de réglage de l’heure.

( Question 13 :

En respectant la procédure régler l’heure sur l’appareil.

( Faire valider par l’enseignant

Le client souhaite à présent mettre en service son appareil sur différents mode de cuisson. Vous l’accompagnez dans sa démarche, en mettant en place un testeur de puissance.

( Question 14 :

Préciser ce que doit faire le client lors de toute mise en service du four en mode micro-onde. Justifier votre réponse.

( Question 15 :

Détailler la procédure pour mettre en service le four en mode micro-onde pendant 30 secondes.

( Question 16 :

Effectuer la programmation et la mise en service décrite à la question précédente.

( Question 17 :

Relever le courant consommé sur ce mode de cuisson.

( Faire valider par l’enseignant avant la mise en service.

( Question 18 :

Détailler la procédure pour mettre en service le four en mode Grill pendant 30 secondes.

( Question 19 :

Effectuer la programmation et la mise en service décrite à la question précédente.

( Question 20 :

Relever le courant consommé sur ce mode de cuisson.

( Faire valider par l’enseignant avant la mise en service.

( Question 21 :

Détailler la procédure pour mettre en service le four en mode Combiné pendant 30 secondes.

( Question 22 :

Effectuer la programmation et la mise en service décrite à la question précédente.

( Faire valider par l’enseignant avant la mise en service.

( Question 23 :

Relever le courant consommé sur ce mode de cuisson. Que remarque-t-on sur la progression du courant la valeur obtenue ?

( Question 24 :

On suppose que le client utilise son four à micro-ondes en mode combiné à raison d’une heure 15 minutes par jour en heure pleine. Sachant que le prix du kWh est de 0,078€ hors taxe en heure pleine, calculer le coût TTC, d’utilisation de ce four sur une année. Faire apparaître les calculs.

Puis faire le même calcul mais en utilisant le micro-onde seulement en heure creuse, sachant que le prix du kWh est de 0,042€ HT.

Calculer l’économie réalisée par le client s’il utilise son produit qu’en heures creuses.

# Text boxes

WHIRLPOOL

FT 290 WH

Volume brut en litre

Volume utile en litre

Valeur du courant consommé :

Remarque :

Valeur du courant consommé :

/ 2 pt

/ 2 pt

Valeur du courant consommé :

/ 1 pt

/ 1 pt

/ 2 pt

/ 2 pt

/ 2 pt

/ 3 pt

/ 5 pts

/ 3 pt

/ 2 pt

/ 1 pt

/ 2 pt

/ 2 pt

/ 2 pt

/ 1 pt

/ 1 pt

/ 1 pt

/ 1 pt

/ 1 pt

/ 6 pt

/ 2 pt

/ 2 pt

/ 3 pt