QUESTIONNAIRE R81

- Sur quel type de bâtiments s’applique la règle R81 ?

Tous les types habitation et professionnel

- Qu’est-ce que l’analyse du risque ?

L’analyse de risque est une démarche dont les conclusions permettent la conception et d’établir l’offre.

- Citer les neufs critères retenus par l’APSAD ?

Voir cours

- Indiquer l’exigence principale de détection d’un intrus ?

Un intrus doit faire l’objet de 2 détections successives (une d’approche ou de pénétration et une détection de mouvement dans le secteur sensible), la 1ère détection doit agir avant que l’intrus ne parvienne par les chemins normaux dans le secteur sensible.

- Citer les trois types de surveillance ? Donner des exemples de détecteurs pour chaque surveillance ?

SA (barrière IR), SP (magnétique) et SM (IR)

- Que veut dire NFA2P ? Qu’est-que cela veut dire pour le matériel ?

Normes Françaises Assurances Prévention  Protection, testé en laboratoire pour son efficacité.

- Quel doit –être l’autonomie minimum d’une installation en catégorie A ?

12 H si télésurveilleur ou 36 H

- A quoi correspondent les classes de marchandises ?

Il existe 5 classes de marchandises classées en fonction de leur valeur.

- Combien de DO peut on mettre en série au maximum sur une même zone ? Même question pour des IR ?

5 et 2

- Les autoprotections doivent elles être toutes câblées, y-a-t-il des exceptions ?

OUI, NON

- Qu’est ce que le chemin de dernière issue ?

Code tapé, une fois la porte fermée arrêt de la tempo de sortie.

- Expliquer la fonction anti-masque ?

Détection par le détecteur d’un autocollant, spray…Validation de la sirène intérieure.

- Citer les éléments du dossier technique ?

Page 8