| Champ professionnel | Electrodomestique | Fiche contrat N° 1 |
| --- | --- | --- |
| Système technique | Table de cuisson DUO TE200WF1 |  |
| Centre d'intérêt | La Puissance Électrique |  |
| Nom : | Prénom : | Date : |

| Objectif : | Mettre en évidence la puissance électrique consommée |
| --- | --- |
| Capacités abordées | Compétences terminales visées | Savoirs associés |
| C2 : S'approprier les caractéristiques fonctionnelles d'un système technique C4 : Installer et mettre en œuvre les équipements C6 : établir une relation privilégiée avec le client | C2.2 : Recueillir les informations relatives à l'exploitation et aux caractéristiques des éléments de l’installation C2.3 : Analyser le fonctionnement de l’installation C4.5 : Installer et configurer les éléments d’une installation C6.1 : Communiquer lors de l’intervention | S0-4 : Les équipements de cuisson S1-1 : Puissances électriques S5-2 : Mise en service d’un système S7-1 : Communication orale |

| L’élève doit être capable de : | Critère d’évaluation | Indicateur de réussite | Évaluation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | très satisfaisant | satisfaisant | Insuffi sant | Très insuffi sant |
| C2.2 : Recueillir les informations relatives à l'exploitation et aux caractéristiques des éléments de l’installation | Partie 1 : L’identification du produit est correcte | ▪ Les renseignements de la plaque signalétique, sont exacts. ▪ La norme électrique est exacte. ▪ Les dimensions de l’appareil sont justes. ▪ Les caractéristiques de l’appareil sont exactes. | >6 | 4<6 | 2<4 | < 2 |
| C2.3 : Analyser le fonctionnement de l’installation | Partie 2 + partie 4 : Les caractéristiques électriques du foyer avant et arrière sont exactes | ▪ Les bornes de mesure des foyers sont justes ▪ Les valeurs ohmiques du foyer AVG sont données. | >4,5 | 3<4,5 | 1,5<3 | < 1,5 |
| C4.5 : Installer et configurer les éléments d’une installation | Partie 3 + partie5 : La puissance électrique est correctement calculée | ▪ Le mode d’association des résistances est exacte ▪ La détermination du courant consommée est exacte ▪ La détermination de la puissance dissipée pour chaque position du sélecteur est exacte. | >33 | 21<33 | 11<21 | < 11 |
| C6.1 : Communiquer lors de l’intervention | Partie 6 : Calculer le coût d’utilisation | ▪ Le prix du kWh est identifié sur la facture. ▪ Le coût d’utilisation est exact. | =3 | 2<3 | 1<2 | < 1 |
| Observations : | Total | >46,5 | 30<46,5 | 15,5<30 | < 15,5 |
|  | Note : / 60 | Note : / 20 |

( Mise en Situation :

Vous êtes installateur conseil en systèmes électroniques numériques. Vous disposez d’un magasin de systèmes audiovisuels et électrodomestiques. Vous avez effectué la vente d’un appareil de cuisson à Monsieur Dupont, il y a plusieurs années. Monsieur Dupont vous recontacte aujourd’hui, il soupçonne un défaut de chauffage de son produit. Vous vous proposez donc d’effectuer l’étude du chauffage par les puissances afin de confirmer les dires du client.

( Partie 1 : Identification du produit.

( Question 1 :

A l’aide de l’appareil et de la documentation technique à votre disposition, renseignez le tableau ci-dessous.

| Type d’appareil |  |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Référence commerciale |  |
| Type d’énergie utilisée |  |
| Numéro de série |  |
| Emplacement de la plaque signalétique |  |

( Question 2 :

Vous rappelez au client la norme en vigueur concernant les caractéristiques du raccordement électrique, pour ce type de produit.

| Tension d’alimentation | Fréquence | Calibre Max Protection | Section des conducteurs |
| --- | --- | --- | --- |

( Question 3 :

Vous en profitez pour lui rapporter les avantages de cet appareil en termes d’encombrement.

Compléter le tableau ci-dessous, sur les dimensions du produit.

| Dimensions hors tout de l’appareil, en mm |
| --- |
|  | Profondeur | Largeur | Hauteur |
| Données dans la doc |  |  |  |
| Mesurées |  |  |  |

| Dimensions d’encastrement de l’appareil, en mm |
| --- |
|  | Profondeur | Largeur | Hauteur |
| Données dans la doc |  |  |  |
| Mesurées |  |  |  |

( Question 4 :

L’appareil dont dispose le client est dit « Table de cuisson DUO ». Justifier ce terme.

( Question 5 :

D’après la documentation, citer la règle à respecter pour l’encastrement de cet appareil.

( Question 6 :

Vous vous intéressez à quelques caractéristiques de la table de cuisson électrique. Renseigner le tableau ci-dessous.

| Caractéristiques des Foyers Électriques |
| --- |
| Position |  |  |
| Ø en mm |  |  |
| Puissance en W |  |  |

( Partie 2 : Caractéristiques électriques du foyer Avant.

Le client vous fait part qu’il émet des doutes quand au bon fonctionnement de sa table de cuisson. Il pense que sa plaque de cuisson ne chauffe pas correctement. Vous portez votre étude sur le foyer Avant afin de vérifier les caractéristiques électriques.

( Question 7 :

Vous portez votre étude sur le foyer Avant. Chaque foyer électrique ce compose de trois résistances, tel que le schéma ci-dessous le présente.

Compléter le tableau ci-dessous en donnant les bornes de mesures pour chaque résistance.

| Résistance | Bornes de mesure |
| --- | --- |
| R1 |  |
| R2 |  |
| R3 |  |

( Question 8 :

Démonter la plaque de cuisson afin d’accéder au foyer Avant, puis mesurer la valeur ohmique de chaque résistance. Compléter le tableau ci-dessous.

| Résistance | Valeur ohmique mesurée |
| --- | --- |
| R1 |  |
| R2 |  |
| R3 |  |

( Faire valider les mesures par l’enseignant.

( Partie 3 : Etude des puissances consommées par le foyer Avant.

( Remarque : Lors des réponses apportées, chaque résistance ou puissance ou courant sera clairement identifié en utilisant des indices afin de ne pas les confondre (exemple : P1 est la puissance de la résistance 1).

( Question 9 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 1. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position. (On rappelle que U=R.I avec U=230V)

En déduire la puissance consommée sur cette position. (On rappelle que P=U.I)

( Question 10 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 2. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 11 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 3. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 12 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 4. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 13 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 5. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 14 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 6. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 15 :

Après avoir raccorder la plaque électrique au réseau EDF, à l’aide d’un testeur de puissance, mesurez le courant consommé et la puissance électrique consommée sur chaque position du foyer Avant. Complétez le tableau ci-dessous.

| Foyer Avant |
| --- |
|  | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos4 | Pos 5 | Pos 6 |
| Courant mesuré |  |  |  |  |  |  |
| Puissance mesurée |  |  |  |  |  |  |

( Faire valider les mesures par l’enseignant.

( Question 16 :

Comparer les valeurs calculées avec les valeurs mesurées. Expliquer le procédé mis en œuvre, permettant d’obtenir une puissance de plus en plus élevée. Soyez précis.

( Partie 4 : Caractéristiques électriques du foyer arrière.

étant rassuré sur le fonctionnement du foyer Avant, vous envisagez de vous attarder sur le foyer Arrière en effectuant la même démarche.

( Question 17 :

Vous portez votre étude sur le Foyer Arrière. Chaque foyer électrique ce compose de trois résistances, tel que le schéma ci-dessous le présente.

Compléter le tableau ci-dessous en donnant les bornes de mesures pour chaque résistance.

| Résistance | Bornes de mesure |
| --- | --- |
| R1 |  |
| R2 |  |
| R3 |  |

( Question 18 :

Démonter la plaque de cuisson afin d’accéder au foyer Arrière, puis mesurer la valeur ohmique de chaque résistance. Compléter le tableau ci-dessous.

| Résistance | Valeur ohmique mesurée |
| --- | --- |
| R1 |  |
| R2 |  |
| R3 |  |

( Faire valider les mesures par l’enseignant.

( Partie 5 : Etude des puissances consommées par le foyer Arrière.

( Question 19 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 1. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position. (On rappelle que U=R.I avec U=230V)

En déduire la puissance consommée sur cette position. (On rappelle que P=U.I)

( Question 20 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 2. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 21 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 3. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 22 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 4. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 23 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 5. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 24 :

Après avoir remonté la plaque de cuisson, vous positionnez le sélecteur de cuisson sur 6. Puis vous mesurez la valeur ohmique présente aux bornes de la prise.

En déduire les résistances utilisés et leur mode d’association afin d’obtenir cette valeur.

Calculer alors le courant consommé sur cette position.

En déduire la puissance consommée sur cette position.

( Question 25 :

Après avoir raccorder la plaque électrique au réseau EDF, à l’aide d’un testeur de puissance, mesurez le courant consommé et la puissance électrique consommée sur chaque position du foyer Avant. Complétez le tableau ci-dessous.

| Foyer Avant |
| --- |
|  | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos4 | Pos 5 | Pos 6 |
| Courant mesuré |  |  |  |  |  |  |
| Puissance mesurée |  |  |  |  |  |  |

( Faire valider les mesures par l’enseignant.

( Partie 6 : Calcul du coût d’utilisation de la plaque de cuisson.

Vous vous proposez de montrer au client que le coût d’utilisation de la plaque de cuisson est directement lié avec la puissance consommée par l’appareil.

( Question 26 :

Sur la facture EDF jointe, entourer en bleu, le prix du kWh en heure pleine, puis en vert le prix du kWh en heure creuse.

( Question 27 :

Calculer alors le coût d’utilisation TTC du foyer Arrière, sur la position 4 pendant 1heure 30 minute, en heure pleine puis en heure creuse, pour la cuisson d’un potage de légumes. Faire apparaître les formules et les calculs.

Documents Annexes

# Text boxes

/ 0,5 pt

/ 2 pts

/ 1 pts

Résistances utilisées :

Mode d’association :

Justification :

R1

/ 1 pts

/ 1 pts

/ 1 pts

Valeur ohmique mesurée (position 1) :

/ 2 pts

Foyer Electrique

1

4

3

/ 1 pts

/ 1 pts

2

/ 1 pt

R2

R3

Valeur ohmique mesurée (position 2) :

Puissance consommée :

/ 0,5 pt

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 2 pts

/ 2,5 pts

/ 0,5 pt

Justification :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

Justification :

/ 2 pts

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

Valeur ohmique mesurée (position 3) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

Justification :

/ 2 pts

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

Valeur ohmique mesurée (position 4) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

Justification :

/ 2 pts

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

Valeur ohmique mesurée (position 5) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

/ 2 pts

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

Valeur ohmique mesurée (position 6) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

Justification :

/ 2 pt

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

/ 2 pts

/ 3 pts

/ 1 pt

R3

R2

R1

2

3

4

1

Foyer Electrique

/ 2 pts

Valeur ohmique mesurée (position 1) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

/ 1 pt

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

Valeur ohmique mesurée (position 2) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

/ 1 pt

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

Valeur ohmique mesurée (position 3) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

/ 1 pt

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

Valeur ohmique mesurée (position 4) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

/ 1 pt

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

Valeur ohmique mesurée (position 5) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

/ 1 pt

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

Valeur ohmique mesurée (position 6) :

/ 0,5 pt

Résistances utilisées :

Mode d’association :

/ 1 pt

/ 0,5 pt

Courant consommé :

/ 0,5 pt

Puissance consommée :

/ 2 pts