| Champ professionnel | Electrodomestique | Fiche contrat N° 2 |
| --- | --- | --- |
| Système technique | Table de cuisson DUO TV300BT1 |  |
| Centre d'intérêt | La Puissance Électrique |  |
| Nom : | Prénom : | Date : |

| Objectif : | Mettre en évidence la puissance électrique consommée |
| --- | --- |
| Capacités abordées | Compétences terminales visées | Savoirs associés |
| C2 : S'approprier les caractéristiques fonctionnelles d'un système technique C4 : Installer et mettre en œuvre les équipements C6 : établir une relation privilégiée avec le client | C2.2 : Recueillir les informations relatives à l'exploitation et aux caractéristiques des éléments de l’installation C2.3 : Analyser le fonctionnement de l’installation C4.1 : Préparer le plan d’action C6.1 : Communiquer lors de l’intervention | S0-4 : Les équipements de cuisson S1-1 : Puissances électriques S5-2 : Mise en service d’un système S7-1 : Communication orale |

| L’élève doit être capable de : | Critère d’évaluation | Indicateur de réussite | Évaluation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | très satisfaisant | satisfaisant | Insuffi sant | Très insuffi sant |
| C2.2 : Recueillir les informations relatives à l'exploitation et aux caractéristiques des éléments de l’installation | Partie 1 : L’identification du produit est correcte | ▪ Les renseignements de la plaque signalétique, sont exacts. ▪ Les dimensions de l’appareil sont justes. ▪ Les contraintes d’installation sont énumérées. | >6 | 3,5<6 | 2<3,5 | < 2 |
| C2.3 : Analyser le fonctionnement de l’installation | Partie 2 : Les caractéristiques électriques des foyers sont exactes | ▪ Les caractéristiques des foyers sont exactes. ▪ Le nombre de positions du sélecteur est juste. | >3 | 2<3 | 1<2 | < 1 |
| C4.1 : Préparer le plan d’action | Partie 3 : Mise en service du produit | ▪ La mise en place et le réglage des appareils pour la mesure du courant est correct. ▪ La mesure des temps de fonctionnement et temps d’arrêt du foyer est effectuée correctement. | >5,5 | 4<5,5 | 2<4 | < 2 |
| C6.1 : Communiquer lors de l’intervention | Partie 4 : Exploitation des résultats | ▪ Le tracé des courbes de consommation de courant est précis. ▪ Le calcul du courant moyen est exact pour chaque position. ▪ La puissance moyenne est juste pour chaque position. ▪ Le procédé de chauffage tout ou rien est expliqué. | >14 | 9<14 | 5<9 | < 5 |
| Observations : | Total | >28,5 | 18,5<28,5 | 10<18,5 | < 10 |
|  | Note : / 40 | Note : / 20 |

( Mise en Situation :

Vous êtes installateur conseil en systèmes électroniques numériques. Vous disposez d’un magasin de systèmes audiovisuels et électrodomestiques. Vous avez effectué la vente d’une table de cuisson à foyers radiants. Vous mettez en évidence, par quelques mesures, le principe de fonctionnement de ce type  de produit.

( Partie 1 : Identification du produit.

( Question 1 :

A l’aide de l’appareil et de la documentation technique à votre disposition, renseignez le tableau ci-dessous.

| Type d’appareil |  |
| --- | --- |
| Marque |  |
| Référence commerciale |  |
| Type d’énergie utilisée |  |
| Numéro de série |  |
| Emplacement de la plaque signalétique |  |
| Particularités |  |

( Question 2 :

Vous en profitez pour lui rapporter les avantages de cet appareil en termes d’encombrement.

Compléter le tableau ci-dessous, sur les dimensions du produit.

| Dimensions hors tout de l’appareil, en mm |
| --- |
|  | Profondeur | Largeur | Hauteur |
| Données dans la doc |  | 500 | 850 |
| Mesurées |  |  |  |

| Dimensions d’encastrement de l’appareil, en mm |
| --- |
|  | Profondeur | Largeur | Hauteur |
| Données dans la doc |  | 500 | 850 |
| Mesurées |  |  |  |

( Question 3 :

A l’aide de la documentation utilisateur, énumérer les contraintes d’installation de cet appareil.

( Partie 2 : Caractéristiques électriques des foyers.

( Question 4 :

Vous vous intéressez à quelques caractéristiques de la table de cuisson électrique. Renseigner le tableau ci-dessous.

| Caractéristiques des Foyers Électriques |
| --- |
| Position | AVG | ARRD AVD |
| Ø en mm | 145 | 180145 180 |
| Puissance en W | 1500 | 2000 1500 |

( Question 5 :

Donnée le repère de chaque foyer, à partir de la documentation technique, ainsi que la référence et la nature à l’aide de la documentation technique.

| Caractéristiques des Foyers Électriques |
| --- |
| Position | AVG | ARRD AVD |
| Repère | 145 | 180145 180 |
| Référence | 1500 | 2000 1500 |
| Nature du foyer |  |  |

( Question 6 :

Préciser le nombre de positions du sélecteur de cuisson pour chaque foyer.

( Partie 3 : Mise en service du foyer avant de l’appareil.

Vous portez votre étude sur le foyer Avant afin de vérifier le temps d’alimentation du foyer sur chaque position. Puis vous déterminerez la puissance moyenne sur toutes les positions.

( Question 7 :

Enumérer la procédure puis mettre en place et régler le matériel nécessaire afin de mesurer le courant consommé par le foyer étudié. (Ne pas mettre en service le foyer)

( Question 8 :

Mettre en service l’appareil, et compléter un tableau qui fait apparaître, pour chaque position du sélecteur :

▪ Le courant consommé par le foyer.

▪ La durée « d1 » pendant laquelle le foyer est sous tension

▪ La durée « d2 » pendant laquelle le foyer reste hors tension

▪ La période « T » du cycle d’alimentation du foyer

| Position | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Courant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

( Partie 4 : Exploitation des résultats.

( Question 9 :

Pour chacune des positions du sélecteur de cuisson, tracer la courbe du courant consommé par le foyer sur 2 périodes environ.

Consignes :

( Une couleur différente sera utilisée pour tracer chaque courbe.

( Les courbes obtenues sur les positions 1, 2 et 3 seront réalisées sur le même graphique, sur une feuille millimétrée qui sera collée sur la page 6.

( Les courbes obtenues sur les positions 4, 5 et 6 seront réalisées sur le même graphique, sur une feuille millimétrée qui sera collée sur la page 7.

( Les courbes obtenues sur les positions 7, 8 et 9 seront réalisées sur le même graphique, sur une feuille millimétrée qui sera collée sur la page 8.

( Question 10 :

Calculer la valeur moyenne du courant consommé par le foyer sur la position 1. Faire apparaître le détail des calculs.

( Question 11 :

En déduire la valeur moyenne de la puissance consommée par le foyer sur la position 1. Faire apparaître le détail des calculs.

( Question 12 :

Calculer les valeurs moyennes du courant consommé et de la puissance par le foyer sur toutes les autres positions et compléter le tableau.

| Position | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Courant moyen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puissance moyenne |  |  |  |  |  |  |  |  |

( Question 13 :

Conclure en expliquant le procédé mis en œuvre afin de faire varier la puissance de chauffe sur un foyer radiant.

( coller ici les courbes des positions 1, 2 et 3 )

( coller ici les courbes des positions 4, 5 et 6 )

( coller ici les courbes des positions 7, 8 et 9 )

# Text boxes

/ 3 pts

/ 2 pts

/ 2 pts

/ 3 pts

/ 1 pts

/ 2 pts

/ 3 pt

/ 5 pts

/ 2 pts

/ 3 pts

/ 8 pts

/ 3 pts

/ 2 pts

/ 1 pts