NOM : . . . . . . . . . . . . . . .             TRAVAUX DIRIGES n°4           	Date : . . . . . . . . . .

Prénom : . . . . . . . . . . . . . .             LAVE VAISSELLE

Etude

des phases de cyclage sur

un lave vaisselle chronométrique

Mise en situation :

Vous avez à réaliser une opération de maintenance  sur un lave-vaisselle qui présente un défaut pendant la phase de cyclage. Avant d’intervenir vous réalisez l’étude du fonctionnement de l’appareil sur cette phase. L’étude sera réalisée sur le programme « Lavage 50 ° C ».

PARTIE 1 : énumération de quelques caractéristiques du lave vaisselle étudié.

1/ À partir de la documentation constructeur (fiche technique, diagramme linéaire, etc…), renseigner ci-dessous :

Marque du Lave-vaisselle :				Référence :

Nombre de programme :

Nom des programmes			Pas de départ 			Pas de fin

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . .			. . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . .			. . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . .			. . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . .			. . . . . . . . . .

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		. . . . . . . . . . . .			. . . . . . . . . .

2/ On s’intéresse à la fonction cyclage sur le programme 4. Enumérer toutes les zones sur ce programme, où le cyclage est réalisé, en complétant ci-dessous :

Zone de cyclage		Nombre de pas 		   Numéro des pas

(                            . . . . . . . . . . . . . 	         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(                            . . . . . . . . . . . . . 	         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(                            . . . . . . . . . . . . . 	         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(                            . . . . . . . . . . . . . 	         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(                            . . . . . . . . . . . . . 	         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(                            . . . . . . . . . . . . . 	         . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3/ Recenser les différences que vous pouvez observer entre ces différentes zones.

PARTIE 2 : Étude du premier pas du programme 4.

1/ On suppose que le client fait le choix du programme 4. Rappeler le pas sur lequel le client va donc positionner le sélecteur de programme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2/ D’après les documents à disposition, citer la fonction réalisée, la durée et le récepteur actif sur ce pas.

3/ Donner la conséquence sur le schéma électrique, si le niveau d’eau N1 est atteint durant la durée de ce pas.

PARTIE 3 : Étude du premier cyclage  du programme 4.

1/ Donner le pas et la durée du premier cyclage sur ce programme.

Numéro du pas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		Durée du pas : . . . . . . . . . .

2/ A l’aide du diagramme linéaire, énumérer les contacts du programmateur fermés sur ce pas.

3/ Mettre en évidence  en noir, les contacts fermés sur le document réponse n°1.

4/ Tracer en rouge pour la phase et en bleu pour le neutre, le schéma électrique actif pour ce pas, sur le document réponse n°1. (On suppose les niveaux de sel et de produit de rinçage suffisants, et le niveau d’eau N1 atteint).

5/ Expliquer la raison pour laquelle cette phase de cyclage est si courte, et pourquoi est elle suivie à nouveau d’un remplissage.

PARTIE 4 : Étude du récepteur qui assure la fonction cyclage.

1/ Citer le type de moteur qui assure la fonction cyclage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2/ Donner, d’après la documentation technique et la plaque signalétique du moteur, ces caractéristiques.

3/ Au vu de la réelle n, de ce moteur, donner sa vitesse de synchronisme ns.

Vitesse de synchronisme :	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4/ En déduire par un calcul, le nombre de paire de pôle p de ce moteur.

| Formule utilisée | Valeur obtenue |
| --- | --- |

5/ Calculer alors la valeur du glissement g.

| Formule utilisée | Valeur obtenue |
| --- | --- |

6/ La mesure avec un wattmètre, donne une puissance absorbée de 150 W. Calculer le rendement η, de ce moteur.

| Formule utilisée | Valeur obtenue |
| --- | --- |

7/ Un élément accompagne toujours ce type de moteur. Citer ce composant, donner sa valeur, son repère sur le schéma électrique et préciser son rôle.

Document réponse n°1

Programme étudié : . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fonction étudiée : . . . . . . . . . . . . . Numéro du pas : . . . .

Documentation technique

# Text boxes

Fonction :

Durée du pas :

Récepteur actif :

Contacts fermés :

Caractéristiques :

Nom du composant :				Valeur :		Repère :

Rôle :

Contacts fermés :