- Les grandeurs électriques

#### Nature du courant électrique

Le  courant électrique est dû à un déplacement de charges électriques :

- Dans un conducteur métallique, c’est un déplacement des électrons.

- Dans un électrolyte, c’est un double déplacement des ions.

#### Origines des sources de courant électrique

- Energie chimique ( Batterie, accumulateurs

- Energie magnétique ( Dynamo, génératrice

- Energie lumineuse ( Cellule photovoltaïque

- Energie calorifique ( Thermo-élément

#### Intensité du courant électrique

On appelle intensité du courant qui circule dans un conducteur la charge électrique qui traverse, par unité de temps, une section de ce conducteur.

L’intensité du courant peut se mesurer de différentes manières :

- à l’aide d’un ampèremètre monté en série.

- à l’aide d’une pince ampèremétrique (sans couper le fil)

- à l’aide d’un shunt

#### Tension électrique

La tension électrique est la différence de potentiel entre deux points d’un circuit électrique :

UAB = VA - VB

La tension se mesure à l’aide d’un voltmètre monté en dérivation ou à l’aide d’un oscilloscope.

#### Grandeurs algébriques

Les courants et les tensions dans un réseau électrique sont des grandeurs algébriques.

Leur signe dépend de l’orientation arbitrairement choisie pour leur fléchage sur le schéma de ce réseau.

Il y a quatre possibilités pour orienter un dipôle:

- Définition et Vocabulaire

| Réseau électrique: Ensemble d’éléments électriques reliés entre eux et susceptibles d’être parcourus par des courants électriques. Dipôle: Tout ensemble d’éléments électriques situés entre deux nœuds. Branche: Ensemble de dipôles placés en série entre deux nœuds. Maille: Ensemble de branches constituant une boucle fermée. |  |
| --- | --- |

- Caractéristiques de dipôles

- Lois de Kirchhoff

Les lois de Kirchhoff sont la loi des nœuds et la loi des mailles. Elles s’appliquent aux réseaux électriques, qu’ils soient linéaires ou non.

#### Loi des nœuds.

En un nœud, il n’y a pas d’accumulation de charges électriques (propriété du courant électrique)

La somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent.

Exemple : i1+i4= i2+i3

#### Loi des branches

La tension aux bornes d’une branche est la somme algébrique des tensions aux bornes de chacun des éléments de la branche (en tenant compte des orientations des flèches.

#### Association de résistances

D’après les lois de Kirchhoff, indiquer les lois d’association de résistances :

.

|  | Résistances en série | Résistance en // |
| --- | --- | --- |
| Structure |  |  |
| Equations | V=R.i=V1+V2+V3=R1.i1+ R2.i2+ R3.i3 | i==i1+i2+i3= |
| Lois | ΣR=R1+R2+R3 |  |

- Lois des mailles

En parcourant la maille, la somme des tensions dans le sens du parcours est égale à la somme des tensions de sens contraire.

Exemple : V2=V1+V3

- Puissance d’un dipôle en continu

La puissance électrique (En Watts) reçue par un récepteur (ou fournie par un générateur) a pour expression :

# Text boxes

A

B

C

D

V3

V1

A

B

C

D

V2