LA FONCTION :

Un départ moteur est l'ensemble des appareils électriques permettant d'assurer la mise en marche et la protection d'un moteur asynchrone triphasé.

Il doit réaliser 3 fonctions essentielles :

- Isoler

- Protéger

- Commander

Il existe 3 solutions pour réaliser un départ moteur. Elles sont appelées « solution 1, 2 ou 3 produits ».

LA SOLUTION 3 PRODUITS :

Un départ moteur en solution 3 produits en composé d'un :

- Sectionneur (avec fusibles aM) pour la fonction isolée + protection contre les court-circuits ou d'un disjoncteur moteur magnétique.

- Un contacteur pour la commande.

- Un relais thermique pour la protection contre les surcharges.

++

LA SOLUTION 2 PRODUITS :

Un départ moteur en solution 2 produits en composé d'un :

- Un disjoncteur moteur magnéto-thermique

- Un contacteur pour la commande.

+

LA SOLUTION 1 PRODUIT :

Un départ moteur en solution 1 produit utilise un appareil qui regroupe l'ensemble des fonctions nécessaires au fonctionnement du moteur.

- Un démarreur contrôleur