Une canalisation est un ensemble comprenant trois éléments :

- des conducteurs ou câbles électriques ( transport de l’énergie )

- des éléments assurant en tout point une protection ( conduit, moulure, goulotte …)

- des moyens de pose et de fixations adaptées ( clipsotubes, colliers …)

La norme NF C 15-100 impose l’utilisation de conduit pour protéger les conducteurs

( protection mécanique ).

Désignation des conduits

La désignation comprend 2 chiffres, 3 ou 4 lettres, 4 chiffres.

Règle de pose

Pour que les conducteurs puissent être tirés et retirés facilement, on doit appliquer la  règle dite “du tiers”.

La somme des sections de tous les conducteurs (isolant compris) ne doit pas excéder

1/3 de la section interne du conduit ( section utile Su ).

Exemple :

On désire mettre dans une boite d’encastrement double une prise de courant et un interrupteur. Il est donc nécessaire de faire passer dans une gaine ICTA 2 conducteurs de 1,5 mm² et 3 conducteurs de 2,5 mm².

1ère méthode : par calcul On en déduit qu’il faut choisir une gaine de 25 ICTA

2ère méthode : par abaque On en déduit aussi qu’il faut choisir une gaine de 25 ICTA