Tableau récapitulatif

|  | Démarrage direct | Démarrage étoile triangle | Démarrage statorique | Démarrage rotorique | Démarreur électronique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Courant de démarrage | 100% | 33% | 50% | 70% | 150 à 750% |
| Surcharge en ligne | 4 à 8 In | 1.3 à 1.6 In | 4.5 In | <2.5 In |  |
| Couple en % de Cd | 100% | 33% | 50% |  | 10 à50% (50 à 100% en 100ms) |
| Couple initiale au démarrage | 0.6à 1.5 Cn | 0.2 à 0.5 Cn | 0.6 à 0.85 Cn | 0.4 à 0.85 Cn | <2.5 Cn |
| commande | T.O.R | T.O.R | 1 cran fixe | De 1 à 5 crans | électroniques |
| avantages | - démarreur simple et économique -couple au démarrage important | -économiques -bon rapport couple/courant | -possibilités de réglages des valeurs au démarrage | -très bon rapport couple/courant -possibilité de réglage des valeurs au démarrage | -Démarrage sans à coup -montée progressive en vitesse -limitation de l’appel de courant au démarrage |
| inconvénients | -pointe de courant très importante -démarrage brutal | -couple de démarrage faible -coupure d’alimentation au changement de couplage -moteur 6 bornes | -faible réduction de la pointe de courant au démarrage -nécessite des résistances volumineuses | -moteur à bague plus onéreux | -prix |

# Text boxes

Démarreur progressif

Démarrage rotorique

Démarrage statorique

Démarrage étoile/triangle

Démarrage direct