Principe de fonctionnement

Le passage d'un courant dans la bobine de l'électro-aimant provoque l'attraction de l'armature mobile, laquelle actionne les contacts.

Dés que la bobine n'est plus alimentée, le ressort de rappel (non représenté) ramène le circuit mobile ainsi que les contacts dans leur position d'origine.

Repérage

L'organe de commande est repéré par les bornes A1-A2

Les contacts sont repérés par un nombre à 2 chiffres.

L'unité qui indique la fonction du contact :

1-2 : Contact à ouverture (NC Normalement Connecté)

3-4 : Contact à fermeture (NO Normalement Ouvert)

La dizaine qui indique le numéro d'ordre du contact du relais.

Symbole

# Text boxes

Tempo travail

Tempo repos