## Principe et constitution

Les moteurs asynchrones transforme l’énergie électrique en énergie mécanique, ils sont constitués de :

Un stator, qui comporte trois enroulements statoriques. Il est alimenté par le réseau triphasé et crée un champ magnétique tournant.

Un rotor (à cage) est constitué de conducteurs en court-circuit.

Le champ tournant du stator induit des courants dans le rotor qui provoquent sa rotation.

## Plaque signalétique

Couplage des moteurs

Couplage étoile : la tension aux bornes d’un enroulement correspond à la tension simple du réseau

Couplage triangle : La tension aux bornes d’un enroulement correspond à la tension composée du réseau

## Formules

# Text boxes

- Puissance absorbée : Pa = √3 x U x I x Cos φ

- Puissance utile : Pu = Tu x Ω

- Rendement : η = Pu / Pa

- Vitesse de synchronisme : n = f / p (en tr/sec)

(f : fréquence en Hz, p : nombre de paires de pôles)

- Ω = 2 x π x N / 60 (en rad/sec)

- Ω’ = 2 x π x N’ / 60 (en rad/sec)

- Glissement : g = (Ω - Ω’)/ Ω = (n – n’)/n

(    (Ω : vitesse de synchronisme, Ω’ : vitesse du rotor)

### Couplage triangle

### Couplage étoile

Vue éclatée