Chaîne cinétique :

Définition des grandeurs :

| Moteur (entrée) | Machine (sortie) |
| --- | --- |
| (E | Vitesse en rd.s-1 | (S | Vitesse en rd.s-1 |
| NE | Vitesse en tr.min-1 | NS | Vitesse en tr.min-1 |
| CE | Couple en Nm | CS | Couple en Nm |
| PE | Puissance en watts | PS | Puissance en watts |
| WE | Energie cinétique en joules | WS | Energie cinétique en joules |
| JE | Inertie en m².kg | JS | Inertie en m².kg |

Formulaire :

- Vitesse :	- Rapport de réduction :

- Couple	- Puissance :

Remarque :

Calcul du rapport de réduction "K" sur des poulies et des engrenages :

Poulies :	Engrenages :

K sera le rapport de diamètres des poulies.	K sera le rapport de nombre de dents des

pignons.

K = D1/D2 si la poulie 1 entraîne 2		K = Z1/Z2 si le pignon 1 entraîne 2

K = D2/D1 si la poulie 2 entraîne 1		K = Z2/Z1 si le pignon 2 entraîne 1

# Text boxes

accouplement

REDUCTEUR

DE VITESSE

K : rapport de réduction

(  : rendement mécanique

# MACHINE

(S : vitesse de sortie

# MOTEUR

(E : vitesse d’entrée

Z1

Z2

(

(

D1

D2

(

(