# Text boxes

MODULER

GRADATEUR

Tension fixe

Tension modulée

Principe :

Il fournit une tension alternative, de valeur efficace variable et de fréquence fixe (celle du réseau), par modulation de l'angle d'amorçage des semi-conducteurs.

Retard à l’amorçage : 60°

Application :

Le gradateur monophasé est utilisé dans le domaine de l'éclairage (variateur de luminosité d'une lampe).

Exemple :

Tracez de l’allure de la tension pour un déphasage de 90°

Le gradateur triphasé est utilisé comme démarreur progressif des moteurs asynchrones. Il permet la réduction du courant d'appel et la suppression des à-coups de couple au démarrage.

La puissance est constituée de triacs (thyristors montés tête-bêche).