I) FORCE.

1) Définition.

2) Eléménts d'une force.

a) Le point d'application.

b) La direction.

c) Le sens.

C'est l'orientation de la force.

d) L'intensité.

C'est la mesure de la force.

( le poids d'un corps est appliqué au centre de gravité du corps, sa direction est verticale, il est

orienté du haut vers le bas et son intensité est proportionnel à la masse du corps ).

3) Mesure des forces.

Elle s'effectue à l'aide d'un dynamomètre.

4) L'unité de la force.

5) Représentation.

F = 15 N

II) TRAVAIL.

1) Définition.

2) Calcul.

Dans le cas où le déplacement de la force se fait dans sa propre direction le travail est égal au

produit de l'intensité de la force par la longueur du déplacement :