I) INTRODUCTION.

Partant d'un local à éclairer dont on connaît les dimensions, la couleur des murs et la nature des tâches qui y seront accomplies, le projet consiste à déterminer le type, le nombre et la

disposition des luminaires nécessaires pour réaliser un éclairage convenable.

Un projet d'éclairage comporte :

- un cahier des charges qui indique les données.

- le projet proprement dit, qui utilise une méthode de calcul d'éclairage.

- l'implantation des lampes et l'alimentation électrique.

II) Cahier des charges.

Il est précisé particulièrement les données sur :

1) Le local à éclairer.

- la nature de l'activité prévue.

- les dimensions.

- la couleur des murs et du plafond.

2) Les types de lampes préconisées.

Selon le type de travail, on précisera le type de lampe à employer ( incandescence, fluorescence )

sans en donner les caractéristiques précises.

Le choix peut être aussi fonction des économies d'énergie.

3) Les appareils d'éclairage.

- En fonction des dispositions constructives, on peut être conduit à choisir un type d'appareil à

encastrer ou à suspendre.

- Selon la nature de l'activité, certains règlements relatifs aux locaux spécialisées sont à prendre

en compte : indice de protection, classe d'appareillage électrique, température ambiante,

luminance acceptable, ambiances dangereuses, etc...

4) Autres conditions.

Le cahier des charges peut préciser par exemple :

- les critères d'implantation ( pour éviter des reflets gênants ).

- les conditions de maintenance ( aspect esthétique à concilier avec les facilités d'accès ).

- l'éclairage de sécurité ( les normes imposent un éclairage de sécurité dans tous les établissement

assujettis à la législation du travail ).

III) ECLAIREMENT.

La destination d'un local permet de déterminer le niveau d'éclairement à réaliser sur le plan de

travail.

Le tableau des éclairements recommandés en fonction de la destination des locaux donne des

indications sur les éclairements recommandés ( voir document 1 ).

IV) LES CARACTERISTIQUES DU LOCAL.

Un local, en général de forme parrallélépipédique, est caractérisé par le rapport de ses dimensions. On utilise pour cela deux facteurs : K et J.

1) Indice du local.

A : longueur du local en m.

B : largeur du local en m.

H3 : hauteur du luminaire au dessus du plan utile en m.

On arrondit les valeurs de K aux nombres :

0,6 – 0,8 – 1 – 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5

2) Rapport de suspension .

H1 : hauteur du plan utile en m ( en général 0,85 m ).

H2 : hauteur de suspension du luminaire en m.

H : hauteur totale du local

On ne retient pour les tableaux suivants que deux valeurs :

J = 0 ( soit le luminaire contre le plafond )

J = 1 / 3 ( soit le luminaire suspendu )

Remarque :

On ne considère jamais la hauteur totale d'un local mais la hauteur des luminaires au-dessus

du plan utile.

3) facteurs de réflexion.

La lumière émise par le luminaire est réfléchie en partie par les parois du local éclairé.

On a caractérisé en pourcentage les facteurs de réflexion du plafond, des murs et du sol.

Blanc brillant : 80 %

Blanc mat : 70 %

Couleurs claires : 50 %

Couleurs vives : 30 %

Couleurs foncées : 10 %

Vitrages sans rideaux : 10 %

Pour éviter une surcharge des tableaux, ils ne sont pas donnés en pourcentage, mais par le

chiffre des dizaines de cette valeur.

Exemple : 753 signifie

- réflexion du plafond 70 %

- réflexion des murs 50 %

- réflexion du plan utile 30 %

4) L'utilance.

C'est le rapport du flux utile ( reçu par le plan utile ) au flux total sortant des luminaires.

Son symbole est Ui.

On détermine le facteur d'utilance à l'aide de tableaux comportant trois variables :

- la valeur de J ( facteur de suspension ).

- la valeur de K ( indice du local ).

- les facteurs de réflexion des parois.

Il existe autant de tableaux que de classes de luminaires ( voir document 2 et 3 ).

Utilisation du tableaux des utilances.

1) Choisir le tableau correspondant à la classe du luminaire de A à T ( voir document 4 ).

2) Retenir le tableau correspondant à J ( soit J = 0, soit J = 1 / 3 ).

3) Rechercher le facteur U à l'intersection de la ligne donnant la valeur K et de la colonne

correspondant aux trois facteurs de réflexion.

4) Si la valeur trouvée est 88 on obtient : Ui = 0,88.

V) CALCULS.

1) Facteur d’empoussièrement ( D1 ).

Il existe trois niveaux :

- Faible : 1,1

- Moyen : 1,25

- Fort : 1,4

2) Facteur de dépréciation ( D2 ).

En cours d'utilisation, le flux émis par une lampe baisse ; les causes sont diverses :

- les lampes se couvrent de poussière, les parois du local vieillissent et sont moins réfléchissantes.

- les lampes ont tendance à s'user et le flux lumineux produit diminue.

- selon la maintenance, changement périodique des lampes.

Pour tenir compte de ces événements, l'Association Française de l'Eclairage ( AFE ) indique les

valeurs suivantes :

- Incandescence courante : 1,10

- Incandescence aux halogènes : 1,00

- Tube fluorescent : 1,20

- Vapeur de mercure ballon fluorescent : 1,20

- Halogènes métalliques : 1,35

- Vapeur de sodium : 1 ,10

2) Flux lumineux à fournir.

Pour éclairer la totalité du plan utile d'une pièce rectangulaire ( surface = A . B ) au niveau

d'éclairement E avec des lampes, il faut installer des lampes donnant au total un flux F ( en lumens ).

|  |  | E : éclairement demandé en lux. A : longueur du local en m. B : largeur du local en m. Ui : facteur d'utilance. ( : rendement du luminaire ( voir document 4 ). D1 : facteur d’empoussiérement D2 : facteur de dépréciation |
| --- | --- | --- |

3) Nombre de luminaires.

Connaissant le flux lumineux total, et le flux lumineux produit par chaque luminaire, on en déduit

le nombre de luminaires à installer.

| N = F / f |  | N : nombre de luminaires. F : flux lumineux total à produire en lumens. f : flux lumineux produit par un appareil. |
| --- | --- | --- |

VI) IMPLANTATION DES SOURCES.

La répartition des luminaires peut être fonction :

- de l'emplacement des postes de travail.

- de la constitution du plafond.

- de la présence d'obstacle ( poutres apparentes, caissons, etc... )

- du nombre de point lumineux.

Les valeurs des distances entre luminaires dépendent de la classe des luminaires et de la hauteur

utile H3.

Le tableau ci-dessous donne des coefficients de distance maximale entre deux luminaires, en

fonction de la classe du luminaire.

Les valeurs des interdistances DM ( distance entre les luminaires ) sont des valeurs minimales.

En bordure des murs, on prendra DM / 2 de façon à ce que les angles ou le milieu du local présentent le même éclairement.

Exemple :

Luminaires encastrés dans le plafond de classe B implanté dans un local de hauteur 3 m, longueur

10 m et largeur 4,75 m ( hauteur du plan utile : 0,85 m ).

1) Calculer la distance entre les luminaires ( DM ).

Luminaire de classe B donc DM = 1,1 . H3

H3 = H – H1 = 3 – 0,85 = 2,15 m ( H2 = 0, car luminaires encastrés )

d’où DM = 2,36.

2) Calculer le nombre de luminaires dans le sens longitudinal ( NA ).

#### Il faudra dans le sens de la longueur NA = A / DM = ( 10 / 2,36 ) = 4,23

On retiendra 4 appareils dans la longueur.

3) Calculer le nombre de luminaires dans le sens transversal ( NB ).

#### Il faudra dans le sens de la longueur NB = B / DM = ( 4,75 / 2,36 ) = 2

On retiendra 2 appareils dans la largeur.

Conclusion : il faut 8 appareils dans ce local.

# Text boxes

## K =      A . B

( A + B ) H3

## J =     H2

H2 + H3

### F = E . A . B . D1 . D2

( . Ui