Maintenance

### Introduction

- Donner la définition de la maintenance

Selon la définition de l'AFNOR, la maintenance vise à maintenir ou à rétablir un bien dans un état spécifié afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service déterminé

La maintenance regroupe ainsi les actions de dépannage et de réparation, de réglage, de révision, de contrôle et de vérification des équipements matériels (machines, véhicules, objets manufacturés, etc.) ou même immatériels (logiciels).

- Quels sont les deux types de maintenance ?

La maintenance préventive et la corrective

- Compléter le schéma suivant

- Compléter le tableau suivant permettant de définir les différents types de maintenance

| Type de maintenance | Définition |
| --- | --- |
| Préventive | Systémique | Désigne des opérations effectuées systématiquement, soit selon un calendrier (à périodicité temporelle fixe), soit selon une périodicité d'usage |
|  | Prévisionnelle Et Conditionnelle | réalisée à la suite d'une analyse de l'évolution de l'état de dégradation de l'équipement et réalisée à la suite de relevés, de mesures, de contrôles révélateurs de l'état de dégradation de l'équipement |
| Corrective | Palliative | dépannage (donc provisoire) de l'équipement, permettant à celui-ci d'assurer tout ou partie d'une fonction requise ; elle doit toutefois être suivie d'une action curative dans les plus brefs délais. |
|  | Curative | réparation (donc durable) consistant en une remise en l'état initial. |

- Compléter le tableau suivant afin de définir les niveaux de maintenance

| Niveau | Types de travaux | Personnel concerné | Exemples |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | réglages simples - pas de démontage ni ouverture | exploitant du bien | remise à zéro d'un automate après arrêt d'urgence |
| 2 | Dépannage par échange standard - opérations mineures de maintenance préventive | technicien habilité | changement d'un relais - contrôle de fusibles - réenclenchement de disjoncteur |
| 3 | identification et diagnostic de pannes - réparation par échange standard - réparations mécaniques mineures - maintenance préventive (par ex. réglage ou réalignement des appareils de mesure) | technicien spécialisé | identification de l'élément défaillant, recherche de la cause, élimination de la cause, remplacement |
| 4 | travaux importants de maintenance corrective ou préventive sauf rénovation et reconstruction - réglage des appareils de mesure | équipe avec encadrement technique spécialisé | intervention sur matériel dont la remise en service est soumise à qualification |
| 5 | rénovation - reconstruction - réparations importantes | moyens proches de la fabrication | mise en conformité selon réglementation d'équipements lourds |

### Méthodes de dépannage

- Associer les opérations de maintenance avec leur définition :

| Détection |  | Identification de la cause probable de la (ou des) défaillance(s) à l’aide d’un raisonnement logique fondé sur un ensemble d’informations provenant d’une inspection, d’un contrôle ou d’un test |
| --- | --- | --- |
| Localisation |  | Action sur un bien en panne afin de le remettre en état de fonctionnement, au moins provisoirement |
| Diagnostic |  | Action de déceler au moyen d’une surveillance accrue, continue ou non, l’apparition d’une défaillance ou l’existence d’un élément défaillant |
| Dépannage |  | Action conduisant à rechercher précisément l’(les) élément(s) par le(s)quel(s) la défaillance se manifeste |
| Réparation |  | Intervention définitive de maintenance curative après défaillance |

- Techniques de dépannage

Dépanner une installation, c’est la remettre en état de fonctionnement. Ceci impose beaucoup de méthode et de soin. La recherche du ou des défauts pour éliminer la cause de la (des) perturbation(s) exige une progression logique dans le déroulement du travail à l’exclusion de toute méthode routinière de dépannage par « coup de chance ».

- Quel appareil utiliser et dans quel cas ?

En fonction des grandeurs à mesurer, compléter le tableau suivant :

| Grandeurs | Appareil utilisé |
| --- | --- |
| Tension | Voltmètre |
| Courant | Pince ampèrmétrique |
| Absence de tension | VAT |
| Fréquence, déphasage, tension, courant | Oscilloscope |
| Harmoniques, circuit triphasé, puissances, facteur de puissance | Analyseur de réseau |

Hors tension (à l’ohmmètre ou au testeur de continuité)

La technique consiste à vérifier la continuité du circuit en deux temps (partie comprise entre la « phase » et le récepteur puis partie comprise entre le récepteur et le « neutre ») comme sur le schéma ci-dessous.

Lorsque le testeur n’indique plus rien, ceci signifie que le problème réside entre le point précédent vérifié et le point posant problème.

| Test entre | Valeur affichée (() | Explications et Conclusion |
| --- | --- | --- |
| Commun (C) et 1 | Proche de 0 | Connexion correcte |
| Commun (C) et 2 | Proche de 0 | Connexion correcte |
| Commun (C) et 3 | ( | S2 actionné |
|  |  | S2 défectueux |
| X et 3 | Proche de 0 | S5 enclenché |
|  |  | Retour par la bobine |

Sous tension

La technique est sensiblement la même que hors tension. Un point du voltmètre est placé sur le neutre (commun) et l’autre se déplace le long du circuit (voir schéma ci-dessous).

La même méthode peut être employée si nécessaire en prenant comme « commun » la phase puis en se déplaçant le long du neutre.

Lorsque le voltmètre n’indique plus de présence de tension, ceci signifie que le problème réside entre le point précédent vérifié et le point où on ne relève plus de tension.

En supposant que le mécanisme intérieur de l’interrupteur de position S3 du capot des courroies soit détérioré (reste ouvert), indiquer les valeurs qui seront relevées (0 V ou 24 V) par le voltmètre suivant ses différentes positions en complétant le tableau suivant :

| Position | Tension relevée (V) |
| --- | --- |
| 1 | 24 |
| 2 | 24 |
| 3 | 24 |
| 4 | 24 |
| 5 | 24 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |

# Text boxes

Documents à disposition

Liens internet

http://fr.wikipedia.org/wiki/Maintenance

http://www.ingexpert.com/maintexpert/php_theorie_maintenance__definitions.php

Maintenance

Préventive

Corrective

Systémique

Palliative

Curative

Conditionnelle