BAC PRO ELEEC

### Savoir SO.5 : Perturbations des réseaux

#### Savoir SO.6 : Compatibilité électromagnétique

## Connaissances : 	Définitions CEM

## Perturbations électromagnétiques

## Exemple de perturbations et solutions.

Niveaux d’exigence : 1 - Information

##### Documentation ressource :  Guide technique Schneider juin 2000

Voici un phénomène que vous avez dû tous remarquer :

Ce phénomène a pour nom la  COMPATIBILITE  ELECTROMAGNETIQUE.

1°)  LA  COMPATIBILITE  ELECTROMAGNETIQUE :

C’est l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques de nature à créer des troubles graves dans le fonctionnement des appareils ou des systèmes situés dans son environnement.

Dans notre exemple :

Le téléphone fonctionne de façon satisfaisante dans son environnement électromagnétique (ondes émises par le téléviseur), mais il produit des perturbations électromagnétiques (ondes) qui créent des troubles graves dans le fonctionnement du téléviseur situé dans son proche environnement.

Ces deux appareils ont une mauvaise compatibilité électromagnétique.

2°) LES  APPAREILS:

Les appareils sont  tous les appareils électriques et électroniques ainsi que les équipements et les systèmes qui contiennent des composants électriques et/ou électroniques.

Dans notre exemple :  les appareils sont le téléphone portable et le

3°) LES  PERTURBATIONS  ELECTROMAGNETIQUES :

Elles sont : tout phénomène électromagnétique, notamment un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même, susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système.

Dans notre exemple :

les ondes électromagnétiques provenant du téléphone portable deviennent des perturbations électromagnétiques pour le téléviseur puisqu’il a des troubles de fonctionnement.

4°) ETUDE DE CAS : Rampe d’éclairage ERMALUX

On relève à l’oscilloscope le courant circulant dans la phase reliée à un gradateur de lumière comme l’indique le schéma de principe. On obtient le résultat suivant.

Le signal obtenu est alternatif mais il n’est pas sinusoïdal.

5°) ETUDE et EFFETS :

Un signal périodique peut se décomposer

en une grandeur fondamental plus une

somme de grandeurs sinusoïdales de

fréquences multiples de celle du signal.

3°) LES EFFETS DES HARMONIQUES:

Principaux générateurs d’harmoniques:    ce sont les démarreurs électroniques, les variateurs

de vitesse, de lumière et convertisseurs de fréquence, onduleurs, alimentations à découpage, lampes à décharge, ordinateurs, téléviseurs, etc …

Effets instantanés : 	ils créent des perturbations dans le fonctionnement des appareils de

protection et de commutation.

Effets à moyen et long terme: ils engendrent l’échauffement des matériels électriques, et

causent un vieillissement prématuré de ceux-ci.

| MATERIEL ELECTRIQUE | EFFETS DE LA POLLUTION HARMONIQUE |
| --- | --- |
| Machines tournantes (moteurs triphasés, alternateur) | Echauffements supplémentaires. Couples oscillatoires. Augmentation du bruit. |
| Transformateurs |  |
| Câbles |  |
| Electronique de puissance |  |
| Condensateurs |  |
| Dispositifs de protection (fusibles, disjoncteurs) |  |
| Compteurs d’énergie |  |
| Téléviseurs |  |
| Lampes à décharge |  |

LES  CHAMPS  ELECTROMAGNETIQUES :

1°) EXEMPLE : COUP DE FOUDRE

LES PERTURBATIONS LES PLUS COURANTES :

| MOYENS DE PROTECTIONS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EFFETS | - Surchauffe - Courant de neutre - Vibrations et vieillissement prématuré - Commandes intempestives - Parasites dans les télécommunications | - Perturbations des télécommunications - Fonctionnement intempestif des dispositifs de protection - Dysfonctionnement ou destruction d’appareils électroniques | - Papillotement sur les appareils à écran et lampes à incandescence. | - Dysfonctionnement ou destruction des composants électroniques. - Vieillissement des composants et des isolants - Dysfonctionnement d’un variateur de vitesse. |
| CAUSES PROBABLES | - Convertisseurs statiques - Condensateurs - Lampes à décharge (dont les tubes fluorescents) | - Radio - Talkie-walkie - Foudre | - Mise en service ou hors service d’une forte charge | - Foudre - Ouverture brusque de circuits inductifs - Appareils électroniques (micro-informatique, électronique de puissance) |
| TYPES DE PERTURBATIONS | Harmoniques | Champs électromagnétiques | Fluctuations de tension (dans les limites de +/- 10%) | Transitoires |

Répartition des cables dans un chemin de cables :

Raccordements des blindages :

# Text boxes

Remarque :     les principaux phénomènes perturbateurs sont  les harmoniques, les

fluctuations de tension, les déséquilibres de tension triphasée, les champs

électromagnétiques, les décharges électrostatiques.

Ondes électromagnétiques émises par le téléviseur

Téléviseur

Téléphone portable sonnant

Souvent lorsqu’un téléphone portable sonne à proximité  d’un téléviseur en marche, l’image et le son de ce dernier sont altérés.

Ondes électromagnétiques émises par le portable

perturbations

N

L

GRADATEUR

DE

LUMIERE

Projecteur          300W

OSCILLOSCOPE

SIGNAL RELEVE :

F = 50 Hz

I1 (A)

I1max

I3 (A)

t (ms)

T = 20

t (ms)

T = 20

t (ms)

t (ms)

HARMONIQUE

DE RANG 3

I2max

I5 (A)

HARMONIQUE

DE RANG  5

I3max

Imax

I (A)

FONDAMENTAL :

HARMONIQUE DE RANG 1

SPECTRE

I5max

0     1       2     3       4      5      rangs

0  - 50 - 100 -150 -200 -250   F (Hz)

I1max

I3max

Amplitude

Normalisation : Lors du dimensionnement de câbles électriques la norme NFC15-100

précise (chap524.3) :  « Lorsque les appareils alimentés produisent des courants harmoniques importants, la section du conducteur neutre ne doit pas être inférieure à celle des conducteurs de phase, même si les puissances des appareils alimentés sont également réparties sur les différentes phases. Ce cas  se rencontre notamment si les appareils alimentés comportent des lampes à décharge… »

1-1) 	mise en situation :

La foudre s’abat sur le paratonnerre d’un immeuble et les habitants de certains appartements constatent qu’une partie de leurs appareils électriques sont détériorés (téléviseurs, ordinateurs, magnétoscopes) mais tous les appartements ne sont pas concernés.

1-2) 	Explications :

La foudre en tombant sur le paratonnerre va créer un courant impulsif de forte intensité (plusieurs milliers d’ampères en quelques dixièmes de secondes), qui se propage de la pointe du paratonnerre jusqu’à la terre.

Le fort courant impulsif va générer un champ électromagnétique au tour du câble du paratonnerre, qui va être récupéré sous forme de tension induite perturbatrice par les câbles de l’installation électrique de l’immeuble situés à proximité du câble du paratonnerre.

ZOOM

Appartements touchés p

foudre

paratonnerre

immeuble

Armoire électrique

T.V.

Câble du paratonnerre avec la circulation de la foudre.

Propagation de la tension induite qui va détruire le téléviseur.