# I) PRINCIPE D'UN SYSTÈME AUTOMATISÉ

Un système automatisé est un moyen d'assurer l'objectif primordial d'une entreprise et à la compétitivité de leurs produits. Il permet d'ajouter une valeur aux produits entrants.

II) LES DIFFÉRENTES PARTIES D'UN SYSTÈME AUTOMATISÉ ET LEUR CONSTITUTION

1) Les différentes parties

Chaque système automatisé comporte 2 parties:

- -

2) Leur constitution

La partie opérative (PO) comprend les actionneurs (moteur électrique, vérins pneumatique et/ou hydraulique, …) qui agissent directement sur le processus automatisé

La partie commande (PC) coordonne les différentes actions de la partie opérative. Elle comprend essentiellement les capteurs, les boutons de commande, les préactionneurs…

III) CHAINE D'ACTION

1) Electrique

2) Pneumatique

# IV) ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME AUTOMATISÉ

# V) STRUTURE D'UN AUTOMATE PROGRAMMABLE

Il existe plusieurs types d'API différents:

- - -

Quelques exemples:

| LES COMPACTS |
| --- |
| SIEMENS LOGO | CROUZET MILLENIUM | SCHNEIDER ZELIO | SCHNEIDER TWIDO | MOELLER PS4 |
| Et d'autres marques |

| LES RACKTABLES ET MODULAIRES |
| --- |
| SIEMENS S7-300 | SCHNEIDER TSX 37 | MOELLER | SCHNEIDER TSX 57 |

## VI) STRUCTURE D’UN AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL

C'est un appareil possédant un microprocesseur, il comporte :

1) Une alimentation électrique

Structure générale d’un automate programmable TSX Micro.

2) Une unité centrale

3) Cartes interfaces d'entrée ou de sortie

TSX 37-22 + cartes

4) Organes de commande

Les signaux qui proviennent des organes de commande sont très divers :

- -

# Nature des signaux d'entrée

5) Tensions

Les tensions les plus couramment rencontrées sur les entrées sont :

- en courant continu : 12, 24, 48 V ;

- en courant alternatif : 24, 48, 130, 230 V

Enfin, les entrées doivent être protégées contre les parasites qui sont souvent des surtensions dangereuses pour l'automate programmable.

Branchement des capteurs sur des entrées 24 V à courant continu.

# 6) Sorties

Les modules de sortie assurent l'interfaçage entre l'automate et les organes commandés, c'est-à-dire que le signal de sortie est au niveau demandé et il est isolé de l'électronique de l'automate.

- Les organes commandés sont en général des contacteurs, des distributeurs pneumatiques ou hydrauliques, des voyants de signalisation.

- Les modules de sortie sont soit à base de relais électromagnétiques, soit à base de transistors ou de triacs pour les sorties statiques

Les tensions applicables en sortie sont en général de 24 à 240 V en courant alternatif et de 24 ou 48 V en courant continu (sortie statique).

Branchement des bobines de contacteurs sur les sorties contacts de relais de l'automate programmable.

## VI) AUTOMATE PROGRAMMABLE INDUSTRIEL TSX 37.

Un automate est constitué d'une CPU (de l'anglais Central Processing Unit, " Unité centrale de traitement ") de plusieurs "cartes" ou "modules".

Ces "cartes" ou "modules" s'encastrent dans les différents "racks".

Certains automates peuvent avoir des cartes mémoires, des piles de sauvegarde, des cartes de communication.

# 1) LES DIFFÉRENTES CARTES

Il existe différent type de cartes:

- - - - -

# 2) LES RACKS

L'API est constitué de plusieurs rack dans lesquels on peut installer des modules de différents types de cartes.

3) AFFECTATION & ÉCRITURE DES ENTRÉES / SORTIES

L'affectation des entées et des sorties permet de faire l'adressage entre le matériel et l'API en fonction de son câblage. D'un point de vue de la programmation on travaillera sur l'adressage des E/S.

Les entrées et les sorties analogiques sont notées par un mot de la façon suivante : %xy.z

x :

y :

z :

Exemple :

On a câblé un BP nommé DCY sur l'entrée n°5 de la carte d'entrée du module 3 et un voyant sur la sortie n°0 de la carte de sortie du module 2.

Donner l'écriture de l'entrée et de la sortie.

Écriture de l'entrée:

Écriture de la sortie:

# VII/ DEFINITIONS

Automate programmable :

Interface d'entrée:

Interface de sortie:

Mémoire:

Unité de traitement:

Outil de programmation:

VIII) Descriptif physique de l’automate TSX 37

## IX/ ADRESSAGE

| Variable | Repère | Désignation | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrée (I input) | %Ix.i | X : N° module i : N° de voie | %I1.4 |
| Sortie (Q output) | %Qx.i | X : N° module i : N° de voie | %Q2.3 |
| Mémoire bit | %M.i | i : N° du bit interne | %M25 |
| Mémoire mot | %MWi | i : N° du mot interne | %MW11 |
| Temporisateur | %TMi | i : N° du temporisateur | %TM3 |
| Compteur | %Ci | i : N° du compteur | %C4 |
| Variable d’étape | %Xi | X : étape, i : N° étape | %X10 |

X/ CÂBLAGE ENTRÉES & SORTIE TOUT OU RIEN (TOR)

1/ Caractéristiques de la carte

Exemple d'une carte DMZ28DR DE SCHNEIDER

Extrait du catalogue SCHNEIDER

En fonction de la documentation ci-dessus, répondre aux questions suivantes.

## De combien d'entrée TOR dispose cette carte?

De combien de sorties TOR dispose cette carte?

Quelle est la valeur et le type de tension des entrées?

Quelle est le type des sorties?

2/ Raccordement des entrées / sorties de la carte

En fonction de la documentation ci-dessous,

répondre aux questions suivantes.

Extrait du catalogue SCHNEIDER

Nous disposons de 16 entrées TOR, donner leur numéro:

Nous disposons de 12 sorties à Relais,

donner leur numéro:

La carte doit être alimentée en 24vDC.

Donner le numéro des bornes d'alimentation et

donner leur correspondance:

Sur quelles bornes se situe la sortie 0?

Sur quelles bornes se situe la sortie 1?

Sur quelles bornes se situe la sortie 2?

Sur quelles bornes se situe la sortie 3?

Qu'elle est la borne commune des sorties 1, 2 & 3?

XI/ Les outils de programmation

# XII/ LA PROGRAMMATION

Les automates SCHNEIDER se programme à l'aide du logiciel PL7-MICRO

Il existe plusieurs types de langage:

- un langage graphique, le langage à contacts (LD) transcription de schémas à relais, est adapté au traitement combinatoire.

Il offre les symboles graphiques de base : contacts, bobines, blocs. L'écriture de calculs numériques est possible à l'intérieur de blocs opérations.

Exemple:

- le langage liste d'instructions (IL) est un langage "machine" qui permet l'écriture de traitements logiques et numériques.

Exemple:

- un langage littéral structuré (ST) qui est un langage de type "informatique" permettant l'écriture structurée de traitements logiques et numériques.

Exemple:

- un langage Grafcet qui permet de représenter graphiquement et de façon structurée le fonctionnement d'un automatisme séquentiel.

Exemple:

C’est ce langage que nous utiliserons pour programmer les automates TSX 37.

# Text boxes

SYSTÈME

AUTOMATISÉ

A0

PARTIE

OPÉRATIVE

PARTIE

COMMANDE

…..PUPITRE…..

Consignes

Messages

Ordres

Comptes rendus

Visualisation de l’état des entrées et des sorties

Raccordement des entrées

Raccordement des sorties

Raccordement du terminal de programmation

Trappe d’accès à

L’alimentation secteur

Visualisation de l’état automate : RUN, ERR, COM, I/O

2

0

Le module de communication bus AS-i ne peut être positionné qu'en position 4

1

4

3

5

6

Bloc de visualisation centralisée

Prise terminal (TER) & auxiliaire (aux)

Bouton RESET

Trappe d’accès aux bornes d’alimentation

Trappe d’accès à la pile

Module Entrées/sorties

Numérotation des emplacements dans le rack du TSX Micro

Interface analogique directement intégré

Voie intégrée de comptage rapide.

Emplacement  pour carte mémoire

&

carte réseau

Ordinateur avec le logiciel PL7 Micro raccordé sur la prise TER