Nous allons voir comment se comporte un groupe de plusieurs résistors.

I-/ EXEMPLE : LA PLAQUE DE CUISSON ELECTRIQUE

Une plaque de cuisson électrique est destinée à recevoir une casserole. La plaque fonctionne à base de résistances électriques qui chauffe la plaque.

Ce sont généralement trois résistances en nickel-chrome qui sont noyées dans une matière isolante et placées dans une plaque en fonte circulaire.

C’est un chauffage par conduction : il y a contact thermique entre la plaque et le fond du récipient à chauffer.

Le courant électrique circulant dans la résistance chauffe celle-ci par effet Joule. Cette chaleur est modulée en faisant varier l’intensité du courant. On obtient différentes puissances de chauffe avec les différents couplage des résistances.

Le réglage de la puissance s’effectue par le couplage des trois résistances par un commutateur à sept positions (six allures de chauffe).

| Positions | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Branchements |  |  |  |  |  |  |  |
| Couplage | Arrêt | R1 + R2 + R3 en parallèle | R1 + R2 en parallèle | R1 seule | R2 seule | R1 + R2 en série | R1 + R2 + R3 en série |
| Résistance éq. |  | R = 26 ( | R = 46 ( | R = 62 ( | R = 162 ( | R = 238 ( | R = 301 ( |
| Puissance | 0 | 2000 W | 1150 W | 850 W | 300 W | 220 W | 175 W |

A la position la plus puissante correspond un couplage parallèle des résistors. En position minimale, le couplage est en série.

II-/ RESISTANCE EQUIVALENTE D’UN GROUPEMENT SERIE

Règle : la résistance équivalente à un groupement série de résistors est égale à la somme des résistances partielle : Re = ( R.

Remarque : le symbole ( (sigma) signifie « somme de… ».

III-/ RESISTANCE EQUIVALENTE D’UN GROUPEMENT DERIVATION

1-/ Cas général

Règle : l’inverse de la résistance équivalente à un groupement en dérivation de résistors est éhal à la somme  des inverses des résistances de chaque résistor.

2-/ Cas de n résistors identiques en dérivation

3-/ Cas de deux résistors en dérivation

IV-/ METHODOLOGIE DES MONTAGES MIXTES

| Méthode | Exemple |
| --- | --- |
| 1- Identifier les groupes élémentaires |  | R1 et R2 sont en série R3 et R4 sont en dérivation |
| 2- Calculer les résistances équivalentes des groupes identifiés | Re1 = R1 + R2 = 2 + 3 | Re1 = 5 ( |
| 3- Refaire un schéma en remplaçant chaque groupe par sa résistance équivalente |  | Re1 et Re2 sont deux résistors en dérivation |
| 4- recommencer jusqu’à obtenir un groupe élémentaire |  |  |
| 5- Déterminer la résistance équivalente globale |  | Re = 1,62 ( |
| 6- Refaire le schéma en remplaçant chaque groupe par sa résistance équivalente |  |  |
| 7- Calculer l’intensité I | I = U / Re = 12 / 1,62 | I = 7,4 A |

# Text boxes

Re2 =

R3 + R4

R3 ( R4

U = 12 V

1 / 4

I = ?

R4 = 6 (

R3 = 4 (

R

R

R

Re1 + Re2

Re2 = 2,4 (

Re1 ( Re2

R2

R

R1

Re =

R1 + R2

R1 ( R2

n

R

Re =

R2 = 3 (

R1 = 2 (

ASSOCIATION DE

RESISTORS

R3

1

+

R2

1

+

R1

1 CAP PROElec

NOM :

DATE :

4 / 4

1

3 / 4

2 / 4

I = ?

U = 12 V

Re = 1,62 (

=

Re

1

R2

R3

R1

Re = R1 + R2 + R3

R3

R2

R1

Re =

Re2 = 2,4 (

Re1 = 5 (

U = 12 V

I = ?