# Text boxes

Préambule

Pour le câblage d’un équipement électrique industriel, des couleurs de fils, de composants, de repères, d’accessoires sont utilisés et normalisés ou recommandés. Donc pour réaliser à bien votre tâche il apparait indispensable d’en prendre connaissance.

Couleurs de repérage fils, composants électroniques

Repères de fils – condensateurs – résistances

Les résistances, les condensateurs ainsi que les numéros utilisés pour repérer les fils de câblage sont régis par un code de couleur (voir tableau ci-dessous. Afin de mieux mémoriser les couleurs voici un moyen mnémotechnique :

Ne   Me   Rouez   Ou   Je   Vous   Bats   Violemment   Gros   Béta.

Exercices

Calcul de résistances

Calculs de résistances (suite)

Couleurs de repérage embouts de câblage

Tableaux embouts de câblage

Nota :

AWG (American Wire Gauge) est une unité de mesure qui permet de mesurer le diamètre d'un fil conducteur électrique. Le nombre d'opérations nécessaires pour produire un fil d'un diamètre donné désignera la valeur de Gauge (exemple 26AWG signifie 26 passages dans la tréfileuse).

Couleurs des fils dans le bâtiment en France

Electricité bâtiment

Couleurs des fils en milieu industriel

Electricité Industrielle

Notes :

Couleur matériel

Contacts principaux

Photos des accessoires et données techniques

Embouts de câblage simples

Photos des accessoires et données techniques (suite)

Embouts de câblage doubles

Photos des accessoires et données techniques (suite)

Gaines thermo rétractables

Cosses thermo rétractables

Photos des accessoires et données techniques (suite)

Cosses électriques pré-isolées

Recommandations