I) Le rôle du disjoncteur.

II) CONSTITUTION DU DISJONCTEUR.

1. manette servant à couper ou à réarmer le disjoncteur manuellement. Elle indique également l'état du disjoncteur (ouvert ou fermé). La plupart des disjoncteurs sont conçus pour pouvoir disjoncter même si la manette est maintenue manuellement en position fermée ;

2. mécanisme lié à la manette, sépare ou approche les contacts ;

3. contacts permettant au courant de passer lorsqu'ils se touchent ;

4. connecteurs ;

5. bilame (2 lames soudées à coefficients de dilatation différents) : relais thermique (protection contre les surcharges) ;

6. vis de calibration, permet au fabricant d'ajuster la consigne de courant avec précision après assemblage ;

7. bobine ou solénoïde : relais magnétique (protection contre les courts-circuits) ;

8. chambre de coupure de l'arc électrique.

Vue éclaté d’un disjoncteur

Le disjoncteur se différencie de l’interrupteur ou du contacteur, par son dispositif d’acrochage qui est manuel ou automatique.

III) FONCTIONS.

1) Protection contre les surcharges.

La coupure du circuit doit intervenir avant un échauffement anormal de la canalisation ( figure ci-dessous ).

Pour les disjoncteurs la norme NFC 15-100 donne les relations suivantes entre les courants :

- IB :

- IZ :

- IN :

2) Protection contre les courts-circuits.

La coupure du circuit doit être exécutée même en cas de court-circuit.

Le pouvoir de coupure du disjoncteur ( Pc ) doit être supérieur au courant de court-circuit pouvant prendre naissance dans le circuit à protéger ( Icc ).

3) Commande et sectionnement.

4) Autres protections.

IV) Les caractéristiques d’un disjoncteur.

1) Identification.

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

2) Grandeurs physiques.

a) Courant assigné ou nominal ( IN ).

b) Courant de réglage ( IR ).

c) Courant de fonctionnement ( Im ).

d) Tension d’emploi ( Ue ).

e) Pouvoir de coupure ( Pc ).

V) COURBES DE FONCTIONNEMENT.

a) Courbe de déclenchement.

C’est l’association de la courbe de déclenchement du relais thermique et de la courbe de déclenchement du relais magnétique ( voir document 1 ).

b) Courbe de déclenchement.

Pour les disjoncteurs modulaires où les dispositifs magnétiques ne sont pas réglables, on a codifié plusieurs situations ( voir document 2 ) :

-

-

-

Il existe d’autres courbes :

- Courbe K :

- Courbe Z :

- Courbe MA :

VI) EXERCICE :

A l’aide des courbes, pour un disjoncteur magnéto-thermique type C calibre 6A ( document 3 ) :

| 1) Déterminer le temps de déclenchement pour un courant de 10A. |  |  |
| --- | --- | --- |

| 2) Quelle partie du disjoncteur à detecté le défaut ? |  |  |
| --- | --- | --- |

| 3) Quelle est l’intensité de déclenchement magnétique du disjoncteur? |  |  |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

SYMBOLE