I) EVOLUTION.

L'électronique de puissance se situe à la charnière entre l'électronique ( courants faibles ) et

l'électrotechnique ( courants forts ).

C'est la mise au point des semi-conducteurs de puissance ( diodes, thyristors et transistors ) qui

a permis son développement.

II) LES GROUPES CONVERTISSEURS.

L'électronique de puissance permet de remplacer les transformations d'énergie effectuées autrefois

par des groupes de machines tournantes :

-

-

-

-

-

( voir document 1 )

L'électronique de puissance travaille presque toujours en commutation, c'est l'une de ses

caractéristiques principales.

Cela permet d'obtenir de très bons rendements compatibles avec les puissances mises en jeu.

Les signaux de commande sont aujourd'hui générés par des systèmes à micro-processeurs en logique programmée qui remplacent de plus en plus souvent la commande analogique par amplificateurs opérationnels.

Dans tous ces cas, le rendement en énergie a été considérablement augmenté avec l'électronique de

puissance, qui condamne les groupes convertisseurs classiques.

III) LES APPLICATIONS.

Dans tous les domaines industriels, de l'électro-ménager à la traction électrique, on rencontre des

applications de l'électronique de puissance. C'est notamment le cas dans les réalisations de :

- -

IV) CONCLUSION.

La tendance est à l'association de l'électronique de puissance avec le moteur.