I) RAPPELS.

Une chaîne départ moteur est constituée des éléments suivants :

- un sectionneur ( éventuellement cadenassable ).

- une protection contre les courts-circuits ( dispositif magnétique ou fusibles ).

- une protection thermique ( relais thermique ).

- un contacteur assurant la mise en  marche et l’arrêt du moteur.

Pour simplifier cette chaîne les constructeurs proposent des appareils rassemblant en un seul module plusieurs de ces fonctions.

II) LE DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE.

Cet appareil regroupe un sectionneur cadenassable avec possibilité de commande sur porte et un disjoncteur magnétique.

Le déclenchement magnétique a un réglage fixe à 14 In pour accepter le courant de démarrage du moteur.

III) LE DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE.

Cet appareil regroupe les mêmes fonctions que le disjoncteur moteur magnétique plus une protection thermique.

Le déclencheur magnétique est fixé à 14 In, par contre le thermique est réglable de 0,6 à 1 In.

Il assure la protection contre la marche en monophasé.

# Text boxes

### Relais thermique

### Contacteur

### Disjoncteur moteur

### Disjoncteur moteur

### Contacteur