I) LA RESISTANCE PARFAITE.

## C’est un résistor parfait qui du point de vue électrique, est totalement défini par son paramètre

résistance R ( c’est une résistance parfaite ).

| L’impédance Z ( module de l’impédance ) : | Z = R |
| --- | --- |
| La loi d’ohm : | U = RI = ZI |
| Puissance consommée : | P = UI |
| Le facteur de puissance : | cos ( = 1 |

Les formules  P = RI2 et P = U2/R  établies en continu sont également utilisable en alternatif.

II) LE CONDENSATEUR PARFAIT

Le dipôle est un condensateur parfait qui du point de vue électrique, est totalement défini par son paramètre capacité C.

L’intensité efficace qui traverse un condensateur est égale au produit de trois facteurs :

avec C : Capacité du condensateur en Farads (F)

avec ( : Pulsation 2(F en rd/s

| Le rapport U/I s’appelle réactance Xc, lorsque le composant est parfait : | Xc = Z |
| --- | --- |
| La puissance consommée est nulle: | P = 0 |
| Le facteur de puissance : | cos ( = 0 |
| La puissance réactive est négative, le condensateur fournit de la puissance réactive : | Q < 0 |

III) L’INDUCTANCE PURE ( BOBINE PARFAITE )

Le dipôle est une inductance pure.

L’intensité efficace du courant est égale au quotient de la tension par le produit de la pulsation de cette tension et de l’inductance.

avec L : Inductance en henrys (H)

avec ( : Pulsation 2(F en rd/s

| Le rapport U/I s’appelle réactance XL, lorsque le composant est parfait : | XL = Z |
| --- | --- |
| La puissance consommée est nulle: | P = 0 |
| Le facteur de puissance : | cos ( = 0 |
| La puissance réactive est positive, l’inductance consomme de la puissance réactive | Q > 0 |

IV) L’essentiel

# Text boxes

U et I sont en phase

(

I est en avance sur U

(en quadrature avance)

I est en retard sur U

(en quadrature arrière)

(

| DIPOLES | Impédance Z | Déphasage | Puissance active | Puissance reéactive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance | Z = R |  | P = UI | Q = 0 |
| Condensateur | Z = 1 / C( |  | P = 0 | Q = - UI |
| Inductance | Z = L( |  | P = 0 | Q = UI |

(

(

I = UC(

U = I / C(

### U = ZI

I = U / L(

U = L(I

### U = ZI

ZL = L(

ZC = 1 / C(