Objectif : Réaliser des mesures de courant et de tension

Toutes les mesures seront réalisées en présence du professeur en utilisant à bon escient les EPI et les EPC.

Soit l’installation électrique du sous-sol (montage prise de courant, double allumage et va-et-vient) réalisée à l’atelier.

I-/ MESURE DE TENSION

1-/ Quel appareil permet de mesurer une tension ?

Le voltmètre.

2-/ Indiquer la position du commutateur pour mesurer des tensions sur l’installation du sous-sol.

V(

3-/ Comment l’appareil mesurant une tension doit-il être branché ?

En dérivation sur le dipôle dont on veut mesurer la tension.

4-/ Réaliser le schéma développé du circuit prise de courant.

5-/ Sur le schéma électrique précédent, placer l’appareil de mesure permettant de mesurer :

a-/ la tension en amont du disjoncteur Uamont.

b-/ la tension en aval du disjoncteur Uaval.

c-/ la tension aux bornes de la prise de courant UPC.

6-/ Réaliser les mesures des grandeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous :

| Interrupteur différentiel Q1 enclenché, disjoncteur Q2 déclenché |
| --- |
| Uamont | Uaval | UPC |

| Interrupteur différentiel Q1 enclenché, disjoncteur Q2 enclenché |
| --- |
| Uamont | Uaval | UPC |

7-/ Commenter les résultats trouvés concernant Uamont.

Lorsque l’interrupteur différentiel Q1 est enclenché, la tension Uamont = 230 V est toujours présente, quelle que soit la position de Q2 (enclenché ou déclenché).

8-/ Commenter les résultats trouvés concernant Uamont.

Lorsque Q2 est déclenché, aucune tension n’est présente en aval du disjoncteur Q2.

Quand on enclenche Q2, une tension de 230V est présente en aval du disjoncteur.

9-/ Commenter les résultats trouvés concernant UPC.

Lorsque Q2 est déclenché, aucune tension n’est présente aux bornes de la prise de courant. Quand on enclenche Q2, une tension de 230V est présente aux bornes de la prise de courant.

II-/ MESURE DE COURANT

1-/ Quel appareil permet de mesurer un courant ?

L’ampèremètre ou la pince ampèremétrique.

2-/ Indiquer la position du commutateur pour mesurer des courants sur l’installation électrique du sous-sol.

A(

3-/ Comment l’appareil mesurant l’intensité du courant électrique doit-il être branché ?

En série dans le circuit dont on veut mesurer le courant.

4-/ Réaliser le schéma développé du circuit lumière.

5-/ Sur le schéma électrique précédent, placer l’appareil de mesure permettant de mesurer :

a-/ le courant IL1 traversant la lampe L1.

b-/ le courant IL2 traversant la lampe L2.

c-/ le courant IL3 traversant la lampe L3.

d-/ le courant I traversant le disjoncteur protégeant le circuit lumière Q3.

6-/ Réaliser les mesures des grandeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous. Les lampes L1, L2 et L3 ont utilisées ont des puissances respectives de 60 W, 75 W, et 100 W.

| L1, L2 et L3 éteintes |
| --- |
| IL1 | IL2 | IL3 | I |

| L1, L2 et L3 allumées |
| --- |
| IL1 | IL2 | IL3 | I |

7-/ Commenter les résultats quand toute les lampes sont éteintes (interrupteurs ouverts).

Aucun courant ne circule.

8-/ Commenter la mesure de I quand les lampes L1, L2 et L3 sont allumées (interrupteurs fermés).

Un courant circule dans les lampes quand les interrupteurs sont fermés.

On remarque que I = IL1 + IL2 + IL3

9-/ L’intensité du courant électrique est-elle imposé par le réseau d’alimentation ou par la charge ? Justifier votre réponse.

Par la charge : quand on alimente des lampes de puissances différentes, on mesures des courants différents.

levé.

# Text boxes

MESURES DE

COURANT ET DE TENSION

1 CAP PROElec

NOM :

DATE :

4 / 4

3 / 4

2 / 4

1 / 4