Une plaque de cuisson, un radiateur électrique sont des résistors (récepteurs purement thermiques) : ils sont destinés à produire uniquement de la chaleur.

Transformer l’énergie électrique en énergie thermique (chaleur) est l’objectifs unique des récepteurs purement thermiques.

Nous allons définir les caractéristiques de cette famille d’appareils.

I-/ LE RESISTOR

1-/ Définition

Le résistor est l’élément chauffant du récepteur électrique purement thermique.

2-/ Symbole

3-/ Conditions d’emploi

Chaque résistor est limité en puissance : cela correspond à une tension nominale de fonctionnement à ne pas dépasser                                                   (la dépasser conduit à la destruction de l’élément chauffant).

Un résistor est un dipôle passif non polarisé qui fonctionne en courant continu comme en courant alternatif.

2-/ RESISTANCE D’UN RESISTOR

1-/ Définition

La résistance d’un résistor est  son aptitude à ralentir le passage du courant.

Elle est symbolisée par la lettre R            et s’exprime en ohms (().

2-/ Calcul de la résistance

3-/ Quelques ordres de grandeurs

| Appareil | Puissance (W) / Tension (V) | Résistance (() |
| --- | --- | --- |
| Grille-pain | 400 W / 230 V | 130 ( |
| Fer à repasser | 1300 W / 230 V | 40 ( |
| Radiateur électrique | 2000 W / 230 V | 25 ( |
| Chauffe-eau | 2700 W / 230 V | 20 ( |

4-/ Conducteurs et isolants

Un conducteur présente toujours une résistance                                    mais celle-ci est d’autant plus faible qu’il est bon conducteur.

La résistance d’un isolant est très grande                                               : une pellicule de mica de 0,1 mm d’épaisseur présente une résistance voisine de 1 milliard d’ohms.

III-/ RESISTOR LINEAIRE

Un résistor est dit linéaire lorsque sa résistance est constante                               . C’est le cas en général des éléments chauffants appartenant aux appareils de cuisson ou de chauffage.

Exemple : résistor

| U en volts (V) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I en ampères (A) |  |  |  |  |  |  |
| R = U / I en ohms (() |  |  |  |  |  |  |

Cependant, il existe des récepteurs purement thermique non linéaires                                      . Ainsi, une lampe à incandescence marquée 40 W / 24 V a une résistance de 880 (         sous la tension d’alimentation de 24 V, mais une mesure de la résistance de la lampe éteinte montre alors que R = 70 (     : le filament de la lampe à incandescence n’est pas un résistor linéaire.

Exemple : lampe à incandescence 40 W / 24 V

| U en volts (V) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I en ampères (A) |  |  |  |  |  |  |
| R = U / I en ohms (() |  |  |  |  |  |  |

IV-/ LOI D’OHM POUR UN  RESISTOR

La loi d’ohm traduit le comportement de la tension aux bornes d’un résistor en fonction de l’intensité du courant qui le traverse.

V-/ MESURE DE LA RESISTANCE

1-/ Mesure directe

L’appareil qui mesure directement la résistance d’un résistor est l’ohmmètre.

Un multimètre numérique comporte toujours une fonction ohmmètre : « ( ».

La mesure se fait toujours en plaçant le résistor :

- hors tension,

- déconnecté,

- entre les deux bornes de l’appareil de mesure.

La mesure des faibles résistances (inférieures à 10 () est imprécise avec l’ohmmètre. Il conviendra d’utiliser une autre méthode.

2-/ Mesure voltampèremétrique

Le résistor est alimenté sous une tension continue.

La mesure de U et de I permettent de calculer ensuite la résistance R :

# Text boxes

RESISTOR ET LOI D’OHM

1 CAP PROElec

I

U

UG

R = U / I

+

-

NOM :

DATE :

G

R

4 / 4

3 / 4

2 / 4

1 / 4

Un conducteur en cuivre de 100 m de long et de 1,5 mm2 de section présente une résistance voisine de 1 (.

Résistance de fer à repasser 800 W / 230 V

Résistance de chauffe-eau 1200 W / 220 V

Résistance de sol (four)

R

U : tension en volts (V)

I  : courant en ampères (A)

R : résistance en ohms (()

U = R ( I

I

U

U : tension en volts (V)

I  : courant en ampères (A)

R : résistance en ohms (()

R = U / I

R