# Modes de raccordement du moteur

| Six vis de raccordement : | Couplage étoile | Couplage triangle |
| --- | --- | --- |
| L’alimentation se fait par les bornes U1, V1, W1. |  |  |

# Choix du couplage :

| Il se fait en fonction : | la plaque signalétique du moteur de la tension entre phases du réseau |
| --- | --- |

| La plaque signalétique est “ explicite ” |  | La plaque signalétique doit être “ interprétée ” |
| --- | --- | --- |
| exemple : 240V ( ,400 V ( |  | exemple : moteur 240V / 400V . |
| ( Couplage ( si réseau 140 / 240 ( Couplage Y si réseau 240 / 400 |  | ( La première valeur ( ici 240 V ) correspond à la tension nominale par enroulement . |

Exemples

| Réseaux | Moteurs |
| --- | --- |
|  | 140 / 240 | 240 / 400 | 400 / 690 |
| 3 x 240 | ( | ( | Impossible |
| 3 x 400 | Impossible | ( | ( |
| 3 x 690 | Impossible | Impossible | ( |

Mes notes personnelles :