Le grafcet est un langage créé en 1977. Il signifie : Graphe de Commande Etape/Transition.

Il permet de programmer “visuellement” le déroulement du Système Automatisé à piloter.

Le grafcet évolue d’étape en étape.

Chaque Etape correspond à une Action. Pour passer d'une Etape à une autre, il faut que la Réceptivité associée à l'étape précédente soit vraie.

Exemple :

Il existe plusieurs types de représentation :

Le Grafcet « point de vue système »

Il s’agit d’une description de la succession des tâches qui contribuent à produire la valeur ajoutée

par rapport à la matière d’œuvre ( produit ).

Le Grafcet « point de vue partie opérative »

Ce type de représentation est aussi appelé Grafcet des spécifications fonctionnelles.

Il décrit le comportement de la partie commande pour obtenir une évolution de la partie opérative

sans tenir compte de la technologie qui sera retenue pour les capteurs, les pré actionneurs et les

actionneurs.

Le Grafcet « point de vue partie commande »

Ce type de représentation est aussi appelé grafcet des spécifications technologiques.

Ce grafcet prend en compte les choix technologiques des actionneurs, des pré-actionneurs et des

capteurs.

Il existe plusieurs types de structures :

DIVERGENCE ET CONVERGENCE EN « ET »

On utilise cette représentation lorsque plusieurs actions doivent être réalisées simultanément dans un fonctionnement.

DIVERGENCE ET CONVERGENCE EN « OU ».

On utilise cette représentation lorsqu’un cycle comporte un choix entre deux possibilités de fonctionnement, soit l’un soit l’autre.

L’évolution du système vers une branche est déterminée par la validation des transitions.

SAUT D’ETAPES.

Le saut en avant permet de passer une ou plusieurs étapes, lorsque les actions à réaliser

deviennent inutiles.

REPRISE D’ETAPES.