Définition : Toute installation présente une protection à plusieurs niveaux.

On dit qu’il y a sélectivité des protections si un défaut survenant en un

point quelconque de l’installation entraîne l’ouverture de la protection

en amont du défaut et d’elle seule (la plus proche du défaut).

La sélectivité permet ainsi d’obtenir une continuité de service.

On distingue deux types de sélectivité :

( La sélectivité totale :

C'est la coordination des disjoncteurs de telle

sorte qu'un défaut survenant en un point

quelconque de l'installation, soit éliminé par le

disjoncteur placé immédiatement en amont du

défaut et par lui seul  ( disjoncteur B).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( La sélectivité partielle (ou limitée) :

La sélectivité n'est que partielle si le dispositif

Aval fonctionne seul jusqu’à une valeur de

court-circuit inférieure à Icc présumé (B).

Au-delà amont et aval fonctionnent (A+B).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

# Text boxes

défaut

Circuit en

D3

D1

T

D2

B

A

Icc