Mise en situation

Vous êtes contacté par votre responsable de société pour enlever une nappe isolante qui a été posée par votre collègue. Il est en arrêt suite à une chute de hauteur. Vous devrez prendre les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité.

## Connaissances générales

  - En vous approchant d’une installation en 400V alternatif, à partir de quelle distance des pièces nues accessibles et sous quelle tension devez- vous prendre des précautions particulières ?
- A partir de :

- 0,8 m

- 0,5 m

- 0,3 m

  - Le B.T  en courant alternatif concerne les tensions :
- 25<Un<500V
- 120<Un<750V
- 50<Un<500V
- 50<Un<1000V

  - La suppression du voisinage en B.T.A peut être obtenue par :

- La consignation de l’ouvrage voisin

- La mise en place d’un écran par plaques de tôle épaisse

- Par film plastique

  - Qui délivre une habilitation ?
	- Le formateur
	- L’agence d’intérim pour le personnel intérimaire
	- L’employeur professionnel utilisateur
	- Le client

  - Quel est l’indice numérique définissant le niveau de l’habilitation ?
	- D’un non-électricien
	- D’un électricien exécutant
	- D’un chargé de travaux
	- D’un chargé d’intervention
	- D’un chargé d’exploitation

  - Le titulaire d’une habilitation B1 peut-il être désigné surveillant de sécurité électrique en BT ?

  - Un dépannage électrique en présence de tension BT peut-il être effectué par un électricien habilité B1V seul ?

## Réalisation

Indiquer les étapes de votre réalisation et les précautions que vous devez prendre.

B1V Tache 3 Poser ou Déposer une nappe isolante en zone de voisinage renforcé BT

| Nature des travaux :.......................................................................................... Entreprise : ................................................................................................... Activité : ........................................................................................................ | Date de début :............................................. Date de fin : ................................................. Plage horaire : ............................................. |
| --- | --- |
| Électrique ( | Gaz ( | Chimique ( | Mécanique ( | Fluide ( |
| Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles |
| SITUATION ACTUELLE DE L’ÉQUIPEMENT |
| ( en production ( sous tension ( non consigné ( à l’arrêt ( hors tension ( consignation totale ( consignation partielle : .............................................. Présence de pièces nues sous tension : ( non ( oui si oui lesquelles : ..................................... Suppression du voisinage par : ( consignation ( mise hors de portée par nappe isolante Autres risques : .............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ |
| ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITE À UTILISER |
| E. P. I. E. C. S. E. I. S. ( Casque isolant et anti-choc ( Nappe isolante ( Cadenas ( Ecran facial ( Banderole de balisage de zone ( Macaron de consignation VALIDATION Chargé de travaux Nom:................................. …………………………….. Obs.:................................. .......................................... .......................................... Date de validation :........... …………………………….. Heure de validation:......... …………………………….. Exécutant Nom:................................ ......................................... Obs.:................................ ......................................... ......................................... Date de validation :.......... ......................................... Responsable de travaux Nom:.............................. ....................................... Obs.:.............................. ....................................... ....................................... Date de validation :........ ....................................... Comme indiqué sur l’autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l’apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent. Changement du responsable de travaux Nom :...................................... ............................................... Obs. :...................................... ............................................... Date de validation :................ ............................................... FIN DE TRAVAUX l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. Responsable de travaux Nom : ............................................ ………………………………………. Obs. :............................................. ....................................................... Date de validation :.............………. Chargé de travaux Nom :..................................………. ……………………………………….. Obs.:...................................………. ............................................………. Date de validation :.............………. ……………………………………….. Par l’apposition de sa signature, l’exécutant informe le chargé de travaux que les travaux désignés ci-dessus sont terminés et considère que tout nouvel accès à la zone de travail lui est désormais interdit. Exécutant Nom : ................................................. Obs. :.................................................. ............................................................ Date de validation :............................. ( Gants isolants avec étui ( Pancarte d’avertissement de travaux ( Outils isolants ( Gants de travail ( Tapis isolant ( Vêtements de protection et chaussures de sécurité ( Détecteur de tension |

ATTESTATION DE CONSIGNATION N°….

RATTACHÉE À L’AUTORISATION DE TRAVAIL N°….

| RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’AUTORISATION DE TRAVAIL DANS LA ZONE …………………………………………………………………………………… |
| --- |
| Nature des travaux : ..................................................................................... …… ..................................................................................................................……….. Entreprise : ................................................................................................... …… …………………………………………………………………………………………… Activité : ......................................................................................................…….. …………………………………………………………………………………………… | Date de début : .................................... Date de fin : ......................................... Plage horaire : ..................................... |
| Électrique ( | Gaz ( | Chimique ( | Mécanique ( | Fluide ( |
| Cette demande de consignation requiert des signatures manuelles |

| MATÉRIEL À CONSIGNER | DISPOSITIONS PRISES PAR LE RESPONSABLE DE CONSIGNATION |
| --- | --- |
|  | Nature des condamnations effectuées ( Séparation Condamnation ( Signalisation ( Identification ( Vérification |
| MESURES DE SÉCURITÉ INCOMBANT AU RESPONSABLE DE TRAVAUX |
| VALIDATION |
| Chargé de travaux Nom :................................. ……………………………… Obs. :................................. .......................................... .......................................... Date de validation :........... ……………………………… Heure de validation :.....…. ……………………………… | Par l’apposition de sa signature la responsable de consignation atteste de la réalisation des actions telles que définies ci-dessus. Il livre au responsable de travaux une attestation de consignation. Chargé de consignation Nom :................................. ........................................... Obs. :................................. ........................................... ........................................... Date de validation :............ ........................................... | Le responsable de travaux doit considérer comme étant en exploitation toute installation autre que celle certifiée par la présente. Par l’apposition de sa signature le responsable de travaux s’engage à respecter et à faire respecter les prescriptions de sécurité correspondantes à la présente prestation. Il pourra travailler après avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent. Responsable de travaux Nom :.............................. ....................................... Obs. :.............................. ....................................... ....................................... Date de validation :........ . | Comme indiqué sur l’autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l’apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent. Changement du responsable de travaux Nom :............................... ......................................... Obs. :............................... ......................................... ......................................... Date de validation :.......... |
| FIN DE TRAVAUX |
| Par l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. Responsable de travaux Nom : ............................................ ………………………………………. Obs. :............................................. ....................................................... Date de validation :........................ | Demande de déconsignation Chargé de travaux Nom : ................................................ ………………………………………….. Obs. :................................................. ........................................................... Date de validation :............................ | Attestation de déconsignation Chargé de consignation Nom : ............................................. ……………………………………….. Obs. :.............................................. ……………………………………….. Date de validation :......................... |

# Text boxes

Tache 3

Poser ou déposer une nappe isolante en zone de voisinage renforcé BT en habitat-Tertiaire

Stagiaire                                                                               		 Date	: .......... / ........... / ..........

Nom		: .....................................................................

Prénom	: .....................................................................

Note											Durée	: 4H00