l’épreuve aux examinateurs

On donne :

- Une source monophasé ( , U = 230 V, f = 50 Hz

- L’automate LOGO de SIEMMENS

- La notice de prise en main de l’automate.

On demande :

I) PARAMETRAGE DE L’AUTOMATE.

Procéder à la mise à jour de la date et de l’heure directement sur l’automate en suivant la procédure ci-dessous :

Faire valider la modification par le professeur.

II) REALISER LE PROGRAMME 1.

Procéder à la programmation sur l’automate en suivant la procédure de la documentation technique.

Faire valider par le professeur et tester votre programme.

III) REALISER LE PROGRAMME 2.

Procéder à la programmation sur l’automate en suivant la procédure de la documentation technique.

Faire valider par le professeur et tester votre programme.

IV) REALISER LE PROGRAMME 3.

Procéder à la programmation sur l’automate en suivant la procédure de la documentation technique.

Faire valider par le professeur et tester votre programme.

V) REALISER LE PROGRAMME D’UNE Pompe à eau sanitaire .

OBJECTIF :

Mise en œuvre d'un automate programmable, à l'aide d'outils informatisés

( interface graphique constructeur ) , pour programmer dans le langage adapté l'application décrite dans le cahier des charges.

Vous avez à votre disposition tous les documents constructeurs.

MISE EN SITUATION :

Le fonctionnement actuel de la pompe à eau sanitaire sous forme de relayage n’offre pas la souplesse d’utilisation souhaitée par le propriétaire.

Il vous est donc demandé d’utiliser un automate LOGO de Siemmens pour remplir cette fonction et de programmer la solution proposée par le bureau d’étude et de tester le fonctionnement.

1) DESCRIPTION DE L’INSTALLATION

L'eau de pluie est utilisée de plus en plus fréquemment en complément de l'eau potable dans les immeubles d'habitations. Cela permet de réaliser des économies d'argent et de ménager l'environnement. Vous pouvez, par exemple, utiliser l'eau de pluie pour :

- Laver le linge,

- Irriguer les jardins,

- Arroser les fleurs,

- Laver les voitures,

- Rincer les toilettes

2) Fonctionnement du système

L'eau de pluie est captée dans la citerne. A partir de celle-ci, elle est pompée dans un système de tuyaux prévu à cet effet.

Il est possible de prélever l'eau de pluie, tel que c'est le cas pour l'eau potable.

Si la citerne vient à être vide, il est possible de la remplir d'eau potable.

# 3) Exigence concernant une commande de pompe sanitaire

L'eau sanitaire doit être disponible à tout moment. En cas d'urgence, la commande doit se régler automatiquement sur l'eau potable.

En cas de réglage sur l'eau potable, l'eau de pluie ne doit pas pénétrer dans le réseau d'eau potable.

Si la citerne d'eau de pluie ne contient pas assez d'eau, il ne faut pas que la pompe puisse se mettre en marche ( protection contre le fonctionnement à sec ).

Affichage du manque d'eau imminent et existant.

# 4) Solution existante

# 5) Composants utilisés

K1 Contacteur Principal

## Y1 Electrovanne

S1 Pressostat ( contact NO )

S2 Interrupteur à flotteur ( contact NO )

S3 Interrupteur à flotteur ( contact NC )

S4 Interrupteur à flotteur ( contact NC )

# 6) Pompe à eau sanitaire avec LOGO

questions :

Compléter le schéma de raccordement des entrées sorties de l’automate sur l’annexe 1, en vous aidant des documents ressources.

Entrées

S1 : I1

S2 : I2

S3 : I3

S4 : I4

Sorties

K1 : Q1

Y1 : Q2

# 7) Solution a realiser

questions :

1) Taper le programme sur l’automate.

2) Transférer votre programme dans le logiciel LOGOSOFT.

3) Tester votre programme ( en présence du professeur ) et imprimer le.

ANNEXE 1

# Text boxes

/ 4

/ 4

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEANCE

automatisme programmable

THEME 1 logo

Durée 4 Heures

BAC PRO ELEEC

PREMIERE ANNEE

/ 5

/ 5

Séance effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

/ 5

/ 2

L’objectif de la séance est de se familiariser avec l’automate, de réaliser les exercices de base demandés et de programmer une solution pour automatiser une pompe à eau sanitaire

PRESENTATION DE LA SEANCE