l’épreuve aux examinateurs

I) Mise en situation.

Vous êtes chargé de procéder à une série de tests périodiques sur un groupe de pompage référencé « RISKELEC »

On donne :

- Une source 3 ( , U = 400 V, f = 50 Hz

- Les mesureurs   (Voltmètre, pince multifonction, pince ampéremétrique).

On demande :

1) Caractéristiques du moteur de la pompe.

(Relever des données situées sur la plaque signalétique du moteur)

Marque et référence :

N° de série :

Puissance utile :

Tension d’alimentation :                                     Intensité absorbée:

2) Contrôler l’isolement des enroulements du moteur deux vitesses.

Des résultats trouvés ci-dessus, que pouvons nous en conclure sur l’isolement du moteur ?

3) Etude des protections et vérifications préliminaires.

a) Compléter le tableau :

| Repère | Nom | Fonction | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- |
| QS1 | Sectionneur porte -fusible | Protection contre les courts-circuits Isoler le circuit | Système complet |
| QF1 |  |  |  |
| QF2 |  |  |  |
| QS2 |  |  |  |
| QS3 |  |  |  |
| Fu1 |  |  |  |
| Fu2 |  |  |  |

b) Relever sur le dossier technique les tensions présentes sur le système :

| QS1 | QF1 | FU2 | QF2 | QS2 | QS3 | QF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) Mesurer et reporter ces tensions ci-dessous :

| QS1 | QF1 | FU2 | QF2 | QS2 | QS3 | QF3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d) Vérifier l’adéquation entre les valeurs relevées et les valeurs théoriques :

II) Essai industriel du moteur de la pompe.

La charge variable sera assurée par l’ouverture et la fermeture de la vanne de débit.

On demande :

1) En fonction des données électriques recueillies sur la plaque signalétique, réaliser le bon

couplage sur la plaque à bornes du moteur et dessiner ci-dessous les enroulements, le

couplage ainsi que l’alimentation du moteur.

2)  Compléter le schéma ci-dessous afin de mesurer (I,U, Pa, S, Q)

3) Vérifier le sens de rotation de la pompe. Quelle solution apporter si le sens est inverse ?

4) Mesurer la puissance absorbée, le courant, le facteur de puissance, la tension pour deux débits caractéristiques.

|  | P (W) | Q ( ) | S ( ) | Cos φ | I ( ) | U ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit 1 = 6 m³/h |  |  |  |  |  |  |
| Débit 2 = 3 m³/h |  |  |  |  |  |  |

5) Tracer les triangles de puissances correspondants aux 2 mesures précédentes avec la même échelle ( document 1 )

Conclusions.

### DOCUMENT 1

# Text boxes

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

# L1

# L3

Charge variable

obtenue par ouverture et fermeture de la vanne de débit de la pompe

M

3 (

# L2

V

Tension aux bornes d’un enroulement moteur :

V

Tension d’alimentation du moteur :

Nommer le couplage choisi :

Plaque à bornes

L3

L2

L1

# V2

# U2

# W21

# W1

# V1

# U1

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

## Points de mesures      Valeur mesurée

U1           Masse

V1           Masse

W1          Masse

U2            Masse

V2            Masse

W2          Masse

Attention :

# Le moteur ne sera pas raccordé à sa

# source d’alimentation. (HORS TENSION)

Entre enroulements et le PE

# M(

# PE

# V2

# U2

# W21

# W1

# V1

# U1

Entre enroulements

# M(

# PE

# V2

# U2

# W21

# W1

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DU TP

# V1

# U1

TP MESURES INDUSTRIELLES

S0.3 Moteur asynchrone triphasé

THEME 1 STATION de relevage

Durée 3 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

A

Expérimentation effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

V

KW

Vérification des caractéristiques du moteur d’un groupe de pompage

PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION