l’épreuve aux examinateurs

On donne :

- Une source 3 ( , U = 400 V, f = 50 Hz

- Les mesureurs   (Voltmètre, pince multifonction, pince ampèremétrique).

- La notice constructeur du variateur de vitesse

On demande :

I) ETUDE DU MOTEUR ASYNCHRONE.

1) Recopier la plaque signalétique du moteur utilisé.

( Relever des données situées sur la plaque signalétique du moteur en utilisant les tensions 230 / 400 V uniquement )

Marque ou constructeur :

Type ou référence :

Puissance utile :                                               Fréquence :

Intensité absorbée :

Tension d’alimentation :

Cos ( :                        Vitesse de rotation :

Intensité absorbée :

Tension d’alimentation :

Cos ( :                        Vitesse de rotation :

2) Quelle est la valeur de la tension d’entrée du variateur et la valeur de la tension délivrée en sortie du variateur de vitesse.

3) En fonction des données électriques recueillies sur la plaque signalétique et des données issues du variateur, réaliser le bon couplage sur la plaque à bornes du moteur et dessiner ci-dessous les enroulements, le couplage ainsi que l’alimentation du moteur.

4) Calculer la puissance électrique absorbée par le moteur ( en fonction du couplage utilisé ).

5) Calculer le rendement du moteur.

6) Calculer la puissance apparente et réactive du moteur.

7) Tracer le triangle des puissances.

8) Contrôle d’isolement.

A l’aide d’un mesureur d’isolement, on mesure la résistance d’isolement entre les différents enroulements du moteur et entre les enroulements et la masse ( carcasse ) de la machine. Complétez le tableau ci-dessous :

La résistance doit être pratiquement nulle entre chaque enroulement, alors qu’elle doit être de plusieurs M( entre enroulements et enroulements et masse

|  | U1 | V1 | W1 | U2 | V2 | W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse |  |  |  |  |  |  |
| U1 |  |  |  |  |  |  |
| V1 |  |  |  |  |  |  |
| W1 |  |  |  |  |  |  |

Que pouvez-vous conclure sur l’isolement du moteur ? Vérifier par rapport à la NFC 15-100 :

9) Qu’est-ce que la dynamo tachymètrique vous permet de mesurer ? Quelle est le rapport indiqué sur la plaque à bornes ?

Complétez le tableau :

| Tension aux bornes de la DT en V | Fréquence de rotation en min - 1 |
| --- | --- |
| 0,02 |  |
| 0,2 |  |
| 2 |  |
| 10 |  |
| 20 |  |
| 30 |  |

II) ETUDE DU VARIATEUR DE VITESSE.

1) En vous aidant des documentations, représenter à l'aide de blocs le schéma fonctionnel du variateur de vitesse ( circuit de puissance uniquement ).

2) Donner la référence complète du variateur .

3) Préciser toutes les grandeurs électriques du variateur .

4) Le variateur et le moteur sont-ils compatibles ? Justifier votre réponse en précisant les grandeurs comparées.

| variateur | moteur | Compatibilité (oui ou non ) |
| --- | --- | --- |

III) MISE EN SERVICE.

Hors tension

1) Réaliser le branchement RESEAU-VARIATEUR-MOTEUR. Faire vérifier le montage par le professeur.

2) Justifier le couplage du moteur.

3) Accès aux paramètres du variateur de vitesse.

a) Dans les paramètres de niveau 1, donner le nom des paramètres d’affichage du terminal et leur désignation.

- - - - - -

b) Dans les paramètres de niveau 1, donner le nom des paramètres dont la configuration est modifiable uniquement à l’arrêt du et leur désignation.

c) Régler le courant thermique au niveau du variateur à la valeur nominale du moteur In. Donner la valeur. Faire valider le réglage.

d) Expliquer la procédure permettant l’accès aux paramètres de niveau 2 ( vous pouvez dessiner cette procédure ) :

e) Régler la fréquence maximale de sortie à 50 hz. Donner le nom du paramètre. Expliquer 1a procédure de réglage.

Mise sous tension

1) Procéder au démarrage du moteur.

2) Relever et calculer la vitesse du moteur à l’aide la génératrice tachymètrique pour une position du potentiomètre.

5) Mesurer la puissance absorbée, apparente, réactive, le courant absorbée et la tension aux bornes du moteur pour une fréquence de rotation de __ Hz. Comparer aux valeurs théoriques de la première partie de la séquence.

| Pa |  |
| --- | --- |
| S |  |
| Q |  |
| I |  |
| U |  |

6) Calculer le facteur de puissance du moteur. Conclure en prenant en compte la valeur mini imposée par EDF concernant les pénalités dans le cas où la tangente ( est supérieure à 0,4. Proposée une solution pour résoudre le prôblème.

Conclusion

# Text boxes

# U2

# W21

# W1

# V1

# U1

/ 2

V

Tension aux bornes d’un enroulement moteur :

V

Tension d’alimentation du moteur :

Nommer le couplage choisi :

Plaque à bornes

L3

L2

L1

# V2

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEQUENCE

Echelle :

cONVERSION ET MODULATION D’ENERGIE

THEME 2 ATV 18

Durée 4 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

Séquence effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

Mise en service et paramétrage d’un variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé

PRESENTATION DE LA SEQUENCE