l’épreuve aux examinateurs

I) Mise en situation.

Le moteur asynchrone 3 ( équipant la ventilation ( partie opérative VENTELEC ) vient d’être ramené de l’atelier de maintenance suite à un dysfonctionnement.

Avant de le remettre en service  on vous demande de vérifier certains de ses paramètres.

On donne :

- Une source 3 ( , U = 400 V, f = 50 Hz

- Les mesureurs   (Voltmètre, pince multifonction, pince ampèremétrique).

On demande :

1) Caractéristiques du moteur 3 ( de la ventilation.

(Relever des données situées sur la plaque signalétique du moteur)

Marque et référence :

N° de série :

Puissance utile :

Tension d’alimentation :                                     Intensité absorbée:

Cos ( :                        Vitesse de rotation :

2) Contrôler l’isolement des enroulements du moteur.

Des résultats trouvés ci-dessus, que pouvons nous en conclure sur l’isolement du moteur ?

II) Essai industriel du moteur de ventilation.

La charge variable sera assurée par l’ouverture et la fermeture des volets du groupe VENTELEC.

On demande :

1) En fonction des données électriques recueillies sur la plaque signalétique, réaliser le bon

couplage sur la plaque à bornes du moteur et dessiner ci-dessous les enroulements, le

couplage ainsi que l’alimentation du moteur.

2)  Compléter le schéma ci-dessous afin de positionner les mesureurs suivant :

- Une Pince wattmètrique triphasé afin de mesurer les puissances.

- Un Voltmètre pour la mesure de la tension composée.

- Une Pince ampèremètrique pour la mesure de l’intensité du courant en ligne.

Consignes des mesures

1° mesure volet complètement fermé

2° mesure volet  ouvert à 25%

3° mesure volet  ouvert à 50%

4° mesure volet  ouvert à 75%

5° mesure volet  ouvert à 100%

- Mesures.

- Tracer la caractéristique  ( = f ( Pu ) sur une feuille de papier millimétré.

- Sur la même feuille tracer n = f (Pu)

- Représenter le triangle des puissances du moteur volets complètement fermés

- Représenter le triangle des puissances du moteur volets complètement ouverts

(même échelle que la question –d-)

- L’EDF prévoit des pénalités si le cos ( ( 0.93. Quelle solution faut il prévoir pour augmenter le facteur de puissance dans le cas où celui-ci est inférieur à cette valeur ?

Calculer la valeur de l’élément à insérer dans le montage pour obtenir un  cos ( = 0.93

### DOCUMENT 1

# Text boxes

# L2

Charge variable

obtenue par ouverture et fermeture des volets de l’extracteur.

400 V

M

3 (

# L3

# L1

Pince multifonction

MX 3200

Capteur de vitesse

Capteur de couple

V

Tension aux bornes d’un enroulement moteur :

V

Tension d’alimentation du moteur :

Nommer le couplage choisi :

Plaque à bornes

L3

L2

L1

# V2

# U2

# W21

# U2

# W21

# W1

# V1

# U1

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

## Points de mesures      Valeur mesurée

U1           Masse

V1           Masse

W1          Masse

U1              V1

V1              W1

U1              W1

Attention :

# Le moteur ne sera pas raccordé à sa

# source d’alimentation. ( HORS TENSION )

# la mesure sera effectuée à l’aide d’un

# méga-ohmmètre délivrant une tension de

# 500V.

La mesure sera réalisée couplage retirées :

- Entre chaque enroulement et la masse.

- Entre enroulements.

Entre enroulements et le PE

# M(

# PE

# V2

# U2

# W21

# W1

# V1

# U1

Entre enroulements

# M(

# PE

# V2

# W1

# V1

# U1

tr.mn-1

A

V

KW

Vérification des caractéristiques du moteur d’un système de ventilation

PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DU TP

A compléter

I

P

Q

S

Cos (

TP MESURES INDUSTRIELLES

S0.3 Moteur asynchrone triphasé

THEME 2 VENTILATION

Durée 3 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

I

P

Q

S

Cos (

Expérimentation effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

I                  Pa                 S                   Q                   n                 Pu                 (

(      )             (      )            (      )             (      )             (      )            (      )

Banc de mesure MODMECA

Relevé de Pu et de N (tr/mn)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

A compléter