est à rendre à de

e l’épreuve

I) Mise en situation.

Le transformateur 240 / 24 v équipant l’armoire  du « malaxeur ECOLSAB de la sociètè BEMA » vient d’être déposé par l’équipe de maintenance.

Un échauffement du transformateur a été signalé lors d’une visite périodique.

On vous demande de le vérifier électriquement.

On donne :

- Une source 240 v ; 50 hz

- Les mesureurs   ( Voltmètre, pince multifonction, pince ampéremétrique ).

- Un banc d’essai composé de 4 contacteurs et de 4 voyants.

On demande :

1) Caractéristiques du transformateur du malaxeur de sable.

(Relever les données situées sur la plaque signalétique du transformateur)

Marque et référence :

N° de série :

Puissance :

Tension primaire:

Tension secondaire:

2) Contrôler l’isolement des enroulements du transformateur.

Des résultats trouvés ci-dessus, que conclure sur l’isolement du transformateur ?

II) Essai industriel du transformateur du « malaxeur ».

On vous demande de le tester en plate forme et de procéder à l’essai en charge du transformateur afin de déterminer l’influence de la charge sur sa tension au secondaire.

Pour que le transformateur soit en situation de charge équivalente  à celle à laquelle il est soumis sur le site, il débitera pendant cet essai sur quatres contacteurs et quatres voyants.

## ( Un contacteur consomme:  40 VA à l’appel et 4 VA au maintient ).

On demande :

1) En fonction des données électriques recueillies sur la plaque signalétique, calculer ci-dessous le courant maxi que peut fournir ce transformateur au secondaire.

2)  Compléter le schéma ci-dessous afin de positionner les mesureurs suivant :

- Une Pince wattmètrique monophasé afin de mesurer la puissance au secondaire.

- Un Voltmètre pour la mesure de la tension au primaire

- Un Voltmètre pour la mesure de la tension au secondaire

- Une Pince ampèremètrique pour la mesure de l’intensité au secondaire

a) Compléter le schéma

b) réaliser le montage et faites valider.

Descriptif des essais :

| Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Essai 5 | Essai 6 | Essai 7 | Essai 8 | Essai 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 ouvert S2 ouvert S3 ouvert S4 ouvert S5 ouvert S6 ouvert S7 ouvert S8 ouvert | S1 fermé S2 ouvert S3 ouvert S4 ouvert S5 ouvert S6 ouvert S7 ouvert S8 ouvert | S1 fermé S2 fermé S3 ouvert S4 ouvert S5 ouvert S6 ouvert S7 ouvert S8 ouvert | S1 fermé S2 fermé S3 fermé S4 ouvert S5 ouvert S6 ouvert S7 ouvert S8 ouvert | S1 fermé S2 fermé S3 fermé S4 fermé S5 ouvert S6 ouvert S7 ouvert S8 ouvert | S1 fermé S2 fermé S3 fermé S4 fermé S5 fermé S6 ouvert S7 ouvert S8 ouvert | S1 fermé S2 fermé S3 fermé S4 fermé S5 fermé S6 fermé S7 ouvert S8 ouvert | S1 fermé S2 fermé S3 fermé S4 fermé S5 fermé S6 fermé S7 fermé S8 ouvert | S1 fermé S2 fermé S3 fermé S4 fermé S5 fermé S6 fermé S7 fermé S8 fermé |

c)  Effectuer les essais. Reporter les résultats et procéder aux calculs complémentaires.

|  | U1 | U2 | I2 | P2 | S2 | m (rapport de Transformation) | Cos φ2 | ΔU2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formules utilisées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unité utilisée |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essai 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### ANNEXE 1

##### ANNEXE 2

##### ANNEXE 3

##### ANNEXE 4

# Text boxes

cos φ2 = f (I2)

S2 = f (I2)

P2 = f (I2)

U2 = f (I2)

et m = f (I2)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

## Points de mesures      Valeur mesurée

E1             Masse

E2             Masse

S1             Masse

S2             Masse

E1              S1

E2              S2

Attention :

# Le transformateur ne sera pas raccordé à sa

# source d’alimentation. ( HORS TENSION )

-      Retirer si besoin les barrettes de  couplage

du transformateur.

# la mesure sera effectuée à l’aide d’un

# mega-ohmmètre délivrant une tension de

# 500V.

E1

E2

S2 S2

S1

V

V

Vérification des caractéristiques du transformateur du circuit de commande de l’armoire du malaxeur

PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DU TP

TP MESURES INDUSTRIELLES

S0.3 transformateur monophasé

THEME 4 malaxeur de sable

Durée 3 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

Expérimentation effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...