l’épreuve aux examinateurs

On donne :

- Une source monophasé ( , U = 230 V, f = 50 Hz

- L’automate TSX 37

- La procédure simplifiée de l’automate.

- Un ordinateur avec logiciel de programmation TSX micro

#### TRAVAIL DEMANDE

1) Prise de connaissance du sujet.

2) Etablir sur l’annexe 1 le grafcet point de vue partie commande.

3) Etablir sur l’annexe 2 le grafcet point de vue partie automate.

4) Etablir le programme TSX micro à l'aide du logiciel PL7 micro.

5)Tester votre programme sur l'automate ( en présence du professeur ).

6) Imprimer le programme.

#### BAREME DE CORRECTION

Grafcet point de vue partie commande :         / 10

##### Programme automate

Grafcet :                     / 5

Transistions :             / 5

Postérieur :                / 5

Préliminaire :            / 2

Essai du programme sur l’automate :         / 3

NOMENCLATURE

| S1 P1 | %I1.0 |  | %Q2.0 | KM1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 P2 | %I1.1 |  | %Q2.1 | KM3 |
| S2 | %I1.2 |  | %Q2.2 | KM4 |
| KA1 | %I1.3 | AUTOMATE | %Q2.3 | KM5 |
| S3 | %I1.4 |  | %Q2.4 | H1 |
| S5 | %I1.5 |  | %Q2.5 | H2 |
| S6 | %I1.6 |  | %Q2.6 | H3 |
| S7 | %I1.7 |  | %Q2.7 | H4 |
| S8 | %I1.8 |  |  |  |

## LEGENDE

KA1 : Contacteur auxiliaire de mise en service

KM1 : Contacteur de marche tapis

KM2 : Contacteur de ligne chauffage

KM3 : Contacteur chauffage (

KM4 : Contacteur chauffage Y

KM5: Contacteur de marche ventilateur

S1 : Commutateur de sélection du temps d'exposition

S2 : Bouton poussoir départ cycle

S3 : Bouton poussoir d'évacuation pièces restantes

S4 : Bouton poussoir d'arrêt d'urgence

S5: Thermostat (remplacé par un BP)

S6 - S7 - S8 : Capteurs de positions

H1 : Voyant de présence pièces non évacuées

## H2 : Voyant de cycle en cours d'exécution

H3: Voyant de température non atteinte

H4: Voyant d'arrêt ou de mise en sécurité

Annexe 1

Annexe 2

# Text boxes

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEANCE

automatisme programmable

La housseuse

THEME 5 TSX 37

Durée 4 Heures

BAC PRO ELEEC

PREMIERE ANNEE

Mise en situation

Dans le cadre de la rénovation de l’outil de production de la société LACTABIO

qui conditionne des briques de lait, on vous demande de réaliser l’automatisation du fonctionnement du système pour remplacer un automate TSX17 devenu obsolète par un automate programmable TSX 37 de Schneider

Vous devez réaliser la programmation de l’automate à partir du grafcet de fonctionnement et tester le programme sur l’automate.

Séance effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

- 1 point par erreur

automate TSX micro

L’objectif de la séance est de concevoir le programme de l’exercice proposé et de le tester sur l’automate pour vérifier son fonctionnement

PRESENTATION DE LA SEANCE