l’épreuve aux examinateurs

I) Mise en situation.

L’aérotherm de puissance 4,5 à 9 kW est un système de chauffage industriel régulé destiné à la mise en œuvre d’une unité de chauffage et de ventilation dans un local.

On donne :

- Une source 3 ( , U = 400 V, f = 50 Hz

- Les mesureurs   (Voltmètre, pince multifonction, pince ampèremétrique).

II) Etude pratique.

1) Contrôler l’isolement des phases d’alimentation ( en amont de Q1 ).

Des résultats trouvés ci-dessus, que pouvons nous en conclure sur l’isolement ?

2) Mesure hors tension ( Porte ouverte ) avec un ohmmètre

a) Mesures des résistances ( à froid )

Entre MO1 (Neutre) et MO5 pour la première résistance du groupe 1

Entre MO1 (Neutre) et MO6 pour la deuxième résistance du groupe 1

Entre MO1 (Neutre) et MO7 pour la troisième résistance du groupe 1

Entre MO1 (Neutre) et M11 pour la première résistance du groupe 2

Entre MO1 (Neutre) et M12 pour la deuxième résistance du groupe 2

Entre MO1 (Neutre) et M13 pour la troisième résistance du groupe 2

b) Mesure par groupe de deux résistances (entre phase)

Entre MO5 et MO6 pour le groupe 1

Entre MO5 et MO7 pour le groupe 1

Entre MO7 et MO6 pour le groupe 1

Entre M11 et M12 pour le groupe 2

Entre M11 et M13 pour le groupe 2

Entre M12 et M13 pour le groupe 2

c) Mesure des enroulements moteur ventilateur deux vitesses

Enroulement petite vitesse entre M18 et M20

Enroulement grande vitesse entre M 18 et M 19

Comparer les valeurs trouvées par rapport au dossier technique ( page 56 ) :

Conclusion :

d) Vérification de l'état du thermo-contact élève

Entre M21 et M22

Valeur infinie = ouvert (surchauffe)

0 ohm = fermé (normal)

3) Mesure sous tension (Porte fermée) avec pince ampèremétrique, voltmètre et wattmètre monophasé (Lecture des afficheurs à travers le polycarbonate)

a) Tensions

#### Tensions aux bornes des résistances du groupe 1

Tension simple entre MO1 (Neutre) et MO5 pour la première résistance du groupe 1

Tension simple entre MO1 (Neutre) et MO6 pour la deuxième résistance du groupe 1

Tension simple entre MO1 (Neutre) et MO7 pour la troisième résistance du groupe 1

Tensions aux bornes des résistances du groupe 2

Tension simple entre MO1 (Neutre) et M11 pour la première résistance du groupe 2

Tension simple entre MO1 (Neutre) et M12 pour la deuxième résistance du groupe 2

Tension simple entre MO1 (Neutre) et M13 pour la troisième résistance du groupe 2

#### Tensions entre phases du groupe 1

Entre MO5 et MO6 pour le groupe 1

Entre MO5 et MO7 pour le groupe 1

Entre MO6 et MO7 pour le groupe 1

#### Tensions entre phases du groupe 2

Entre M11 et M12 pour le groupe 2

Entre M 11 et M 13 pour le groupe 2

Entre M12 et M13 pour le groupe 2

#### Tension aux bornes du ventilateur

Entre M 16 et M 17 pour les deux vitesses

Ou individuellement

Entre M 18 et M20 pour la petite vitesse

Entre M18 et M19 pour la grande vitesse

#### Tensions aux bornes du thermo-contact élève

Entre M21 et M22

Si le thermo-contact est ouvert on a 24 V ( surchauffe)

Si le thermo-contact est fermé on a 0 V ( normal) 1 1

###### b) Mesures des courants avec pince ampèremétrique

Dans chacune des trois résistances du groupe 1 :

Avec les boucles B01/B02/B03

Dans chacune des trois résistances du groupe 2 :

Avec les boucles B05/B06/B07

Dans le neutre en étoile :

Avec la boucle B04

Du moteur ventilateur pour chaque vitesse :

Petite vitesse avec la boucle B08

Grande vitesse avec la boucle B09

c) Mesure des puissances (avec wattmètre monophasé)

#### Sur les résistances de chauffage

Mesure de la puissance sur une résistance groupe 1

Pince ampèremétrique sur B01 (Phase 1)

Branchement tension entre M01 et M05 (tension simple phase 1)

Mesure de la puissance sur une résistance groupe 2

Pince ampèremétrique sur B05 (Phase 1) 1 1

Branchement tension entre M01 et M11 (tension simple phase 1)

Mesure de la puissance totale sur la phase 1 avec les 2 groupes de résistances

Dans la pince mettre les boucles B01 et B05

Branchement tension entre M01 et (M05 ou M11) (tension simple phase 1)

Comparer la valeur trouvée par les mesures aux valeurs théoriques. Conclusion.

#### Sur le moteur du ventilateur

Pour la petite vitesse mettre la pince sur B08

et brancher la tension entre M 16 et M 17

Pour la grande vitesse mettre la pince sur B09

et brancher la tension entre M 16 et M 17

Comparer la valeur trouvée par les mesures aux valeurs théoriques. Conclusion.

#### Schéma électriques

Implantation du matériel

# Text boxes

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

## Points de mesures      Valeur mesurée

L1           Masse

L2           Masse

L3          Masse

PV :

GV :

Vérification des caractéristiques de l’aérotherm

PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DU TP

TP MESURES INDUSTRIELLES

S0.2 puissance en monophasé

S0.3 Moteur asynchrone triphasé

THEME 6  AEROTHERME

Durée 3 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

Expérimentation effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...