l’épreuve aux examinateurs

I) Présentation du système RISKELEC

( Ce système fonctionne avec un démarreur progressif de type Digistart STV 1312.6A associé à un moteur asynchrone ( ce matériel est intégré au système , ce qui permet un essai en charge )

Le système permet de pomper de l’eau contenue dans la cuve et de la rejeter dans cette dernière, le système fonctionne en boucle fermée.

Il permet de simuler le fonctionnement d’un système de pompage industriel et permet des prises de mesures pour différents points de fonctionnement.

( Les mesures se feront en mode automatique c’est à dire en utilisant le démarreur progressif de type « Digistart » STV 1312.6A.

II) Etude du système RISKELEC

- A partir de la plaque signalétique du moteur, compléter le tableau ci-dessous.

|  | Relevés | Commentaires / significations |
| --- | --- | --- |
| P (W) |  |  |
| U( / UY |  |  |
| I( / IY |  |  |
| f (Hz) |  |  |
| I.P. |  |  |
| Constructeur |  |  |

- Quel doit être le couplage du moteur ? (Justifier votre réponse)

- Quel doit être votre titre d’habilitation pour réaliser les mesures sur l’équipement sachant que vous êtes sous la responsabilité de votre chargé de travaux ?(précisez la signification des lettres et du chiffre.

- A partir des informations relevées sur la plaque signalétique du moteur M1 et sachant que le rendement du moteur pompe est de 86 % Calculer la puissance active absorbée par le moteur.

III) Mise en service et mesures

- Vérification du sens de rotation du système de pompage

L’usage du système de pompage est conditionné par son sens de rotation, en effet le technologie de la pompe ne permet pas de pomper dans les 2 sens.

a) Quel appareil permet de vérifier l’ordre des phases d’un réseau électrique ?

b) Après vérification par le professeur, mettre le système sous tension et repérer le sens de rotation du moteur.(sens des aiguilles d’une montre ou inverse.)

c) Dans le cas où le sens de rotation n’est pas correct , indiquer la modification à effectuer.

- On vous demande de faire des mesures pour deux essais de charge différents ( petit et grand débit ):

- La tension alimentant le moteur

- L’intensité circulant dans le moteur

- La puissance absorbée par le moteur en charge

- La puissance apparente

- La puissance réactive

- Le facteur de puissance

( Compléter le tableau en indiquant l’unité de la grandeur mesurée.

| Grandeurs mesurées | Petit débit | Grand débit |
| --- | --- | --- |
| Tension d’alimentation du moteur |  |  |
| Intensité |  |  |
| Puissance absorbée |  |  |
| Puissance apparente |  |  |
| Puissance réactive |  |  |
| Facteur de puissance |  |  |

# Comparer les facteurs de puissance à vide et en charge. Que peut-on en conclure ?

## IV) PARAMETRAGE DU DEMARREUR

# Relever les caractéristiques de l’électropompe sur la plaque signalétique

| CONSTRUCTEUR |  |
| --- | --- |
| REFERENCE |  |
| TENSION D’ALIMENTATION |  |
| PUISSANCE |  |
| COURANT NOMINAL |  |
| DEBIT |  |
| HAUTEUR MANOMETRIQUE |  |

Relever les caractéristiques du démarreur progressif et définir la signification de la référence :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Afin de réaliser la programmation du démarreur, les tableaux (Annexes 1 et 2 ) définissent le mode opératoire pour accéder aux paramètres du démarreur et le codage à utiliser.

Compléter le tableau de paramétrage ci-dessous en tenant compte des éléments suivants :

- Courant de décollage : 1,75 In

- Rampe d’accélération : 10 secondes

- Courant limite : 400% de In

- Pas d’impulsion de dégommage

- Durée maximum de démarrage : 40 secondes

- Thermique moteur et rotor bloqué validé

- Validation défaut sous/ surpuissance

- Seuil de sous puissance : 400 Watts

- Seuil de sur puissance : 960 Watts

- Défaut général

- Pas de redémarrage sur microcoupure

- Ralentissement prolongé

- Durée de ralentissement : 12 secondes

- Validation du sens de rotation

- Visualisation du courant absorbé en fonctionnement

- Courant limite 4 In

Tableau à compléter :

| Désignation | Adresse | Réglage usine | Réglage à réaliser | Relevés réalisés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Courant nominal moteur |  |  |  |  |
| Courant de décollage |  |  |  |  |
| Durée de rampe |  |  |  |  |
| Courant limite |  |  |  |  |
| Impulsion de dégommage |  |  |  |  |
| Durée maximum de démarrage |  |  |  |  |
| Thermique moteur rotor bloqué |  |  |  |  |
| Validation défaut sous/surpuissance |  |  |  |  |
| Seuil défaut surpuissance |  |  |  |  |
| Seuil défaut souspuissance |  |  |  |  |
| Affectation relais K2 |  |  |  |  |
| Redémarrage sur micro coupures |  |  |  |  |
| Ralentissement prolongé |  |  |  |  |
| Durée du ralentissement |  |  |  |  |
| Validation sens de rotation |  |  |  |  |
| Visualisation en fonctionnement |  |  |  |  |

Effectuer la remise à zéro des paramètres du démarreur en réglage usine. Expliquer la procédure.

##### ANNEXE 1

##### ANNEXE 2

# Text boxes

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

Couplage du moteur ?:		Etoile			Triangle

Umax =

Tension maximum supportée par un enroulement moteur

U =

Tension d’alimentation

du moteur

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEQUENCE

Pressostat

Vanne de réglage du débit d’eau

cONVERSION ET MODULATION D’ENERGIE

Systeme riskelec

THEME 7 DIGISTART

Durée 4 Heures

PREMIERE

BAC PRO ELEEC

Manomètre

Moteur pompe

Séquence effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

Armoire de commande de la pompe

Cuve contenant de l’eau remplie au ¾ de sa capacité

Mise en service et paramétrage d’un démarreur progréssif DIGISTART sur la station de surpression RISKELEC 2

PRESENTATION DE LA SEQUENCE