Il permet le réglage d'énergie, par envoi de trains d'ondes entières, d'amplitude et de fréquence égales à celles du réseau, séparés par des absences totales de tension.

Son principal domaine d'application est l'électrothermie (fours à résistances).

# Text boxes

Il présente l'avantage de ne pas créer de perturbations radioélectriques et de ne pas dégrader le facteur de puissance de l'installation.

MODULER

GRADATEUR

Tension fixe

Tension modulée

T ON

T

Rapport cyclique :

( = TON / T

Puissance moyenne délivrée au récepteur

P moyen = ( Pmax

Schéma

* La puissance est constituée de triacs (thyristors montés tête-bêche).

* En triphasé, 2 unités statiques suffissent pour interrompre le courant (réduction du coût).

* La commande peut être une tension ou un courant (moins sensible aux parasites)