LA FONCTION :

Un disjoncteur moteur est un appareil qui assure l'isolement et la protection en tête d'un départ moteur.

Deux types existent :

LE REGLAGE :

Seul le disjoncteur magnéto-thermique possède un réglage. C'est la partie thermique qu'il faut régler à la valeur nominale du courant du moteur qu'il  protège (115% de I nominal).

LES AUXILIAIRES :

Un disjoncteur moteur peut être équipé de contacts auxiliaires. Certains permettent de connaitre son état (ouvert-fermé), d'autres s'il a déclenché suite à un défaut (court-circuit, surcharge)

LE CHOIX :

Pour choisir un disjoncteur moteur il faut prendre en compte la puissance du moteur qu'il protège.

# Text boxes

Les disjoncteurs moteurs magnétiques : Dans un départ moteur ils remplacent le secteur avec ses cartouches fusibles aM.

Les disjoncteurs moteurs magnéto- thermiques ; Dans un départ moteur ils remplacent le sectionneur avec ses cartouches fusibles aM et le relais thermique.