LA FONCTION :

La coordination est l'assurance du fonctionnement optimal d'un départ  moteur lors d'un défaut électrique.

LA COORDINATION DE TYPE 1 :

Avec cette coordination lors d'un court-circuit il peut être nécessaire de changer le contacteur. C'est la coordination la plus utilisée. On utilisera cette coordination lorsque la continuité de service n'est pas exigée.

LA COORDINATION DE TYPE 2 :

Avec une coordination de type 2, lors d'un court-circuit le contacteur ne doit subir aucun dégât, seul un risque de soudure entre les contacts est admis et dans ce cas le fournisseur du matériel doit préciser comment le remettre en état le plus vite possible. Cette coordination sera utilisée lorsque la continuité de service est importante.

LA COORDINATION TOTALE :

Dans ce cas, il n'y a aucune dégradation du matériel donc une continuité de service optimale. Cette coordination n'est réalisable qu'en solution 1 produit.