GROUPEMENT EN SERIE.

Re = R1 + R2 + R3

GROUPEMENT EN DERIVATION.

1 / Re = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3

Groupement en parallèle de plusieurs résistances identiques.

Soit r la valeur d’une résistance, on obtient une résistance équivalente égale à r divisée par le nombre de résistance identique ( n ).

Re = r / n

Groupement en parallèle de deux résistances.

Re = ( R1 . R2 ) / ( R1 + R2 )

# Text boxes

R3

I3

R2

I2

R1

I

U

U

R3

R2

R1

I1

I