L'alimentation des installations électriques des particuliers est réalisée en basse tension :

- Monophasé 230 V (Phase et Neutre)

- Triphasé 230/400V (trois Phases et un Neutre)

Dans le cas des immeubles, chaque appartement est alimenté à partir de la colonne montante située dans la cage d'escalier ou dans une gaine technique.

Dans le cas des maison individuelles, le raccordement peut s'effectuer :

- en aérien

- en aéro-souterrain

- en souterrain

Disjoncteur de branchement :

C'est un appareil de sectionnement et de protection (court-circuit et défaut d'isolement).

Il limite aussi la puissance de l'installation au contrat souscrit.

Le coffret de répartition des circuits

Afin de limité les conséquences d'un défaut, une installation est toujours divisée en plusieurs circuit ayant chacun une fonction.

Aussi, seul le circuit en défaut est mis hors tension.

La protection différentielle

Tous les circuits de l'installation doivent être protégés

par un dispositif différentiel résiduel (DDR) 30mA.

L'interrupteur différentiel de type A doit protéger notamment :

- le circuit spécialisé cuisinière ou plaque de cuisson

- le circuit spécialisé lave linge.

Les DDR de type A sont conçus pour détecter les courants à composante continue. ces types de courants de défaut,

que ne détectent pas les DDR de type AC.

Pour préserver l'utilisation d'au moins un circuit dans une même pièce, il est recommandé de protéger les circuits PC et éclairage par des DDR différents.