Pour produire de l'eau chaude sanitaire à partir de l'électricité, deux procédés sont utilisé :

- le chauffe-eau instantané qui n'a aucun réservoir ( peu utilisé)

- le chauffe-eau à accumulation ou "cumulus"

Principe

L' eau est contenue dans une cuve.

La cuve est entourée d'une isolation thermique

et d'une enveloppe extérieure.

Une résistance thermoplongeuse ou protégée par un fourreau (stéatite) chauffe l'eau.

Une  sonde thermostatique reliée à un thermostat permet la régulation de la température de l'eau.

Choix d’un chauffe eau

Le groupe de sécurité

Un groupe de sécurité est un dispositif de plomberie

chargé de maintenir la pression inférieure à 7 bars

dans un chauffe-eau électrique.

Il permet d'évacuer l'eau, suite à sa dilatation lors du chauffage, ce qui évite toute surpression dans le chauffe-eau.

Ce système est basé sur le principe de la soupape qui s'ouvre sous une certaine pression.

Le groupe de sécurité permet aussi d’arrêter l'arrivée d'eau froide et de pouvoir vidanger le ballon

Montage avec un Contacteur "Heures creuses"

Il est économique de faire fonctionner un chauffe-eau pendant la nuit (les heures creuses du tarif jour/nuit ou double tarif).

C'est pourquoi, EDF met à la disposition de l'usager un contact (incorporé au compteur électronique) qui se ferme à 22 h et s'ouvre à 6 h du matin.